Приложение

Утверждена постановлением

администрации Погарского района

от 12.04.2017 г. № 190

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Погарский район»

Брянской области

на 2017-2030 годы

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ЖКХ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОГАРСКОГО РАЙОНА

пгт Погар, ул. Ленина, д.1						тел. (48349) 2-15-85

Разработчик

Начальник отдела архитектуры, ЖКХ,

градостроительства и инфраструктуры				        В.М. Романенко

Согласовано

Глава администрации

Погарского района			             				   С.И. Цыганок

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципальное образование «Погарский район»

Оглавление

|  | Программный документ |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт программы |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение |
| 2.2 | Теплоснабжение |
| 2.3 | Электроснабжение |
| 2.4 | Газоснабжение |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |
| 3 | Перспективы развития МО «Погарский район» |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности |
| 3.4 | Прогноз развития застройки |
| 3.5 | Сельское хозяйство Погарского района |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| 4.2 | Прогнозирование расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержке |
| 4.3 | Показатели качества коммунальных ресурсов |
| 4.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| 4.5 | Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов |
| 6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению |
| 7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению |
| 8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению |
| 9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению |
| 10 | Инвестиционные проекты по утилизации ТБО |
| 11. | Управление программой |
| 11.1 | Механизм реализации программы |
|  | Обосновывающие материалы |
| 1 | Перспективные показатели развития МО «Погарский район» |
| 1.1 | Характеристика МО «Погарский район» |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности |
| 1.4 | Прогноз развития застройки МО «Погарский район» |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы |
| 3 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |
| 3.2 | Теплоснабжение |
| 3.3 | Электроснабжение |
| 3.4 | Газоснабжение |
| 3.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения, учета и сбора инфармации |
| 5 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 6 | Инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению МО «Погарский район» |
| 7 | Инвестиционный проект по теплоснабжению МО «Погарский район» |
| 8 | Инвестиционный проект по электроснабжению МО «Погарский район» |
| 9 | Инвестиционный проект по газоснабжению МО «Погарский район» |
| 10 | Инвестиционный проект по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов МО «Погарский район» |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» Погарского района Брянской области на 2017-2030 г.г.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» Брянской на 2017-2030 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Погарского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, ЖКХ, градостроительства и инфраструктуры администрации Погарского района |
| Исполнители Программы | Администрация Погарского муниципального района, организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2030 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - развитие, модернизация и инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» Брянской области в соответствии с требованиями стандартов качества; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и качества предоставляемых коммунальных услуг на территории МО «Погарский район» Брянской области |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы — 2017-2030 года |
| Объем и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы на -период 2017-2030 годы составляют —341,440 млн. руб., в том числе: - объем бюджетных средств — 9,125 млн. руб; - внебюджетные средства — 332,315 млн. руб; в том числе по годам: 2017 год — 68,280 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства — 1825 тыс. руб. - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб 2018 год — 68,280 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства — 1825 тыс. руб; - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб; 2019 год — 68,280 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства — 1825 тыс. руб. - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб 2020 год — 68,280 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства — 1825 тыс. руб. - внебюджетные средства — 66,455 млн. руб 2021 год — 68,320 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства — 1,825 млн. руб - внебюджетные средства — 66,495 млн. руб 2022-2030 годы - 0 млн. руб, в том числе: - бюджетные средства - 0 млн. руб - внебюджетные средства - 0 млн. руб |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация МО «Погарский район» Брянской области; - Совет народных депутатов МО «Погарский район». Администрация МО «Погарский район Брянской области осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры .По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы, объемы ее финансирования и перечень программных мероприятий |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Водоснабжение и водоотведение

В состав МО «Погарский район» входят:

- МО Погарское городское поселение;

- МО Борщовское сельское поселение;

- МО Вадьковское сельское поселение;

- МО Витемлянское сельское поселение;

- МО Гетуновское сельское поселение;

- МО Городищенское сельское поселение;

- МО Гриневское сельское поселение;

- МО Долботовское сельское поселение;

- МО Кистерское сельское поселение;

- МО Посудичское сельское поселение;

- МО Прирубкинское сельское поселение;

- МО Стеченское сельское поселение;

- МО Суворовское сельское поселение;

- МО Чаусовское сельское поселение;

- МО Юдиновское сельское поселение.

Водоснабжение населения и организаций МО городского и сельских поселений Погарского района осуществляется  из подземных источников (артезианских скважин). Часть жителей МО сельских поселений не обеспечена водозаборами, и снабжается водой за счет индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев, а также одиночных скважин.

Система централизованного водоснабжения на территории МО сельских поселений Погарского района представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорными башнями и водопроводными сетями. Схема Погарского городского и Вадьковского сельского МО представлена дополнительно насосными станциями 2-го подъема с резервуарами чистой воды на 2000 м2 и 500 м3.

В муниципальном образовании действует 79 артезианских скважин, 84 водонапорных башен и 333,9 км водопроводных сетей, обеспечивающие водоснабжение населения.

Артезианские скважины, расположенные на территории поселений

| № | Наименование населенного пункта | Кол-во башен и скважин | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Погарское городское поселение |
| 1 | Пгт Погар | 10 | 76,59 |
| Борщовское сельское поселение |
| 1 | с. Борщово | 2 | 9,1 |
| 2 | п. Мирские | 1 | 2,67 |
| 3 | п. Песчанки | 1 | 2,5 |
| Вадьковское сельское поселение |
| 1 | п. Вадьковка | 3 | 6,0 |
| Витемлянское сельское поселение |
| 1 | с. Витемля | 2 | 4,0 |
| 2 | с. Евдоколье | 3 | 5,0 |
| 3 | д. Василевка | 1 | 6,0 |
| 4 | п. Западеньки | 1 | 1,5 |
| 5 | п. Запесочье | 2 | 4,2 |
| 6 | п. Нечуи | 1 | 1,0 |
| 7 | п. Просвет | 1 | 1,5 |
| 8 | х. Торкин | 1 | 1,9 |
| 9 | д. Исаевка | 2 | 2,6 |
| 10 | п. Красный Угол | 1 | 2,0 |
| Гетуновское сельское поселение |
| 1 | п. Гетуновка | 1 | 7,0 |
| 2 | п. Калиновка | 1 | 4,0 |
| 3 | п. Чайкино | 1 | 3,5 |
| 4 | х. Синицкий | 1 | 1,67 |
| 5 | п. Чаково | 1 | 4,0 |
| Городищенское сельское поселение |
| 1 | с. Городище | 2 | 11,0 |
| 2 | д. Лукин | 3 | 5,8 |
| 3 | п. Белый Поруб | 1 | 2,2 |
| 4 | д. Перегон | 1 | 1,8 |
| 5 | д. Гриневочка | - | 3,0 |
| Гриневское сельское поселение |
| 1 | с. Бобрик | 1 | 1,3 |
| 2 | с. Синин | 1 | 4,0 |
| 3 | п. Н.Синин (Незеваевка) | 1 | 4,0 |
| 4 | п. Незеваевка | 1 | 1,5 |
| 5 | с. Гринево | 3 | 9,85 |
| Долботовское сельское поселение |
| 1 | д. Долботово | 2 | 8,8 |
| 2 | д. Абаринки | 1 | 3,4 |
| 3 | д. Храповка | 1 | 0,7 |
| 4 | с. Савостьяны | 1 | 5,0 |
| 5 | п. Красный Октябрь | 1 | 2,6 |
| 6 | д. Михновка | 1 | 4,2 |
| 7 | д. Юрково | 1 | 1,5 |
| Кистерское сельское поселение |
| 1 | с. Кистер | 3 | 16,5 |
| 2 | с. Андрейковичи | 2 | 6,1 |
| 3 | с. Гудовка | 1 | 1,6 |
| Посудичское сельское поселение |
| 1 | с. Посудичи | 2 | 7,0 |
| 2 | д. Мадеевка | 2 | 3,5 |
| 3 | п. Ореховка | 1 | 3,0 |
| 4 | п. Садовый | 1 | 3,5 |
| Прирубкинское сельское поселение |
| 1 | д. Жигалки | 1 | 2,25 |
| 2 | п. Буденный |  | 1,50 |
| 3 | д. Прирубки | 1 | 1,97 |
| 4 | с. Балыкино | 1 | 4,4 |
| Стеченское сельское поселение |
| 1 | с. Чеховка | 2 | 4,2 |
| 2 | х. Глинки | 1 | 1,8 |
| 3 | д. Карбовка | 1 | 1,99 |
| 4 | с. Стечна | 1 | 2,0 |
| 5 | д. Бугаевка | 1 | 1,3 |
| 6 | с. Романовк | 1 | 1,4 |
| Суворовское сельское поселение |
| 1 | с. Суворово | 3 | 3,2 |
| 2 | с. Курово | 2 | 4,3 |
| 3 | п. Белевица | 1 | 1,05 |
| Чаусовское сельское поселение |
| 1 | с. Чаусы | 3 | 4,7 |
| 2 | д. Горицы |  | 3,2 |
| 3 | п. Марковск | 1 | 1,3 |
| 4 | с. Сопычи | 1 | 5,3 |
| 5 | с. Случевск | 1 | 4,9 |
| Юдиновское сельское поселение |
| 1 | п. Пролетарский | 1 | 1,5 |
| 2 | с. Юдиново | 2 | 11,0 |
| 3 | п. Красная Роща | 1 | 2,4 |
| 4 | с. Заречное | 1 | 5,4 |
| 5 | с. Березовка | 2 | 6,3 |
| 6 | д. Казиловка | 1 | 3,2 |

Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет до 78 %.

Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые).

Производительность сооружений системы водоснабжения и подъема воды в зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Подъем, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Погар № 1 | 18000 |
| 2 | пгт Погар № 2 | 19281 |
| 3 | Чайкино № 12, Граборовка | 1513 |
| 4 | Вадьковка № 13 | 2248 |
| 5 | Гетуновка | 1348 |
| 6 | х. Синицкий | 233 |
| 7 | Чаково | 104 |
| 8 | Балыкино | 182 |
| 9 | Прирубки (Сочилово) | 189 |
| 10 | Гринево | 1146 |
| 11 | Березовка | 596 |
| 12 | Казиловка | 38 |
| 13 | Михновка | 230 |
| 14 | Юрково | 7 |
| 15 | Сопычи, Случевск | 491 |
| 16 | Случевск | 441 |
| 17 | Борщово | 1288 |
| 18 | Песчанки (Чаково) | 55 |
| 19 | Кистер | 1685 |
| 20 | Гудовка | 67 |
| 21 | Андрейковичи | 464 |
| Итого по Погарскому району | 49606 |
| Витемлянское поселение |  |
|  | Витемля | 1816 |
|  | Евдоколье | 174 |
|  | Василевка | 710 |
|  | Запесочье | 627 |
|  | Нечуи | 7 |
|  | Просвет | 7 |
|  | Торкин | 19 |
|  | Исаевка | 42 |
|  | Красный Угол | 167 |
|  | Базская | 3300 |
| Гриневское поселение |  |
|  | Бобрик | 872 |
|  | Синин | 71 |
|  | Новый Синин | 780 |
|  | Незеваевка | 45 |
| Юдиновское поселение |  |
|  | Первомайский | 353 |
|  | Пролетарский | 38 |
|  | Юдиново | 2836 |
|  | Красная Роща | 242 |
|  | Заречное | 800 |
| Суворовское поселение |  |
|  | Суворово | 2969 |
|  | Курово | 2992 |
|  | Белевица | 791 |
| Долботовское поселение |  |
|  | Долботово | 3894 |
|  | Абаринки | 146 |
|  | Храповка | 144 |
|  | Савостьяны | 887 |
|  | Красный Октябрь | 13 |
| Городищенское поселение |  |
|  | Чубарово | 65 |
|  | Городище | 1942 |
|  | Лукин | 1551 |
|  | Белый Поруб | 62 |
|  | Перегон | 335 |
|  | Гриневочка | 378 |
| Посудичское поселение |  |
|  | Посудичи | 2059 |
|  | Яковлевичи | 67 |
|  | Мадеевка | 636 |
|  | Садовый | 155 |
| Стеченское поселение |  |
|  | Чеховка | 1744 |
|  | Глинки | 180 |
|  | Карбовка | 156 |
| Чаусовское поселение |  |
|  | Чаусы | 2617 |
|  | Горицы | 160 |
|  | Марковск | 3 |
| Борщовское поселение |  |
|  | Борщово | 167 |
|  | Мирские | 60 |
| Прирубкинское поселение |  |
|  | Жигалки | 653 |
|  | Буденный | 61 |
| Итого по селу | 37793 |
| Всего | 87399 |
| Отпущено воды, м3 | 79883 |
| Поднято насосными станциями, м3 | 87399 |
| Потери, м3 | 7516 |
| Потери, % | 8,6 |

Характеристики очистных сооружений

В Погарском МО имеются следующие очистные сооружения:

- действующие ОС (муниципальные) мощностью 4,2 тыс. м3 сутки, загружены 35 %;

- расположены на территории Вадьковского МО;

- не действующие ОС (ведомственные завод картофельный гранулят), мощностью 7,6 тыс. м3 сутки расположенные на территории Вадьковского МО;

- действующие ОС в п. Витемля производит 35 м3/сутки;

- канализационные насосные станции — 9 шт. в пгт Погар - Погарское МО -5 шт.; п. Вадьковка — Вадьковское МО — 2 шт; п. Чайкино — Гетуновское МО — 1шт; п. Витемля — Витемлянское МО — 1шт.

Канализационные сети протяженностью — 34,6 км, в том числе:

Погарское МО пгт Погар — 18,6 км;

Вадьковское МО п. Вадьковка — 6,7 км;

Витемлянское МО п. Витемля — 5,8 км;

Гетуновское МО п. Чайкино — 3,5 км.

В 11 сельских МО Погарского района централизованное водоотведение отсутствует. Централизованные системы водоотведения имеются в Погарском городском поселении, Вадьковском сельском поселении, Витемлянском сельском поселении и Гетуновском сельском поселении. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы и септики. Бытовые отходы вывозятся централизованно ООО «Чистый город» на лицензированную свалку бытовых отходов.

Анализ действующих тарифов на водоснабжение

| Тариф, руб/м3 с НДС | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26,21 | 28,06 | 29,24 |

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Станции водоподготовки в муниципальных образованиях сельских поселений Погарского района отсутствуют.

3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет не удовлетворительное состояние (износ 78 %).

4. Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления составляют 14,17 % от поднятой воды.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Централизованная система водоотведения требует капитального ремонта.

2. 11 канализационных очистных сооружений в муниципальных образованиях сельских поселений Погарского муниципального района требуют капитального ремонта.

2.2. Теплоснабжение

Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципальных образований городского и сельских поселений Погарского муниципального района осуществляется от 19 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго», 23 котельных управления образования администрации Погарского района.

Объекты теплоснабжения по сельским поселениям

| № п/п | Расположение источника | Источники теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МО Погарское городское поселение |
| 1 | Пгт Погар | ПСШ № 1, ПСШ №2, Детские садики, дом культуры, дом спорта, стадион отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Борщовское сельское поселение |
| 1 | с. Борщово | Школа, дом культуры, детский сад отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Витемлянское сельское поселение |
| 1 | с. Витемля | Школа, детский сад, здание администрации, пожарный пост отапливаются от котельной управления образования администрации Погарского района, ФАП и клуб индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Евдоколье | Клуб индивидуальный газовый котел |
| 3 | с. Запесочье | ФАП индивидуальный газовый котел |
| МО Вадьковское сельское поселение |
| 1 | с. Вадьковка | Школа, дом культуры, клуб, администрация отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Гетуновское сельское поселение |
| 1 | с. Гетуновка | Школа, здание администрации, клуб индивидуальные газовые котлы |
| 2 | п. Чайкино | Школа, детский сад, магазин отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Городищенское сельское поселение |
| 1 | с. Городище | Школа, детский сад отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», дом культуры и здание администрации индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Дареевск | Школа и клуб котельная УОА Погарского района |
| 3 | с. Лукин | Детский сад и клуб индивидуальные газовые котлы |
| МО Гриневское сельское поселение |
| 1 | с. Гринево | Школа, детский сад от котельной УОА, СДК электрообогрев |
| 2 | с. Бобрик | Школа, клуб от котельной УОА, клуб индивидуальное отопление газовое |
| МО Долботовское сельское поселение |
| 1 | с. Долботово | Школа, дом милосердия, администрация, ФАП отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Савостьяны | ФАП индивидуальный газовый котел |
| МО Кистерское сельское поселение |
| 1 | с. Кистер | Школа, детский сад, администрация, СДК, ФАП, МКД отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| 2 | с. Андрейковичи | Школа котельняа УОА, 2 ФАПа индивидуальный газовый котел |
| МО Посудичское сельское поселение |
| 1 | с. Посудичи | Школа, СДК отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин, администрация ФАП индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Мадеевка | Школа, СДК, ФАП отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Прирубкинское сельское поселение |
| 1 | с. Прирубки | ФАП, администрация, клуб индивидуальные газовые котлы |
| МО Стеченское сельское поселение |
| 1 | с. Стечна | Детский сад, школа администрация котельная УОА, магазин, СДК индивидуальные газовые котлы |
| 2 | д. Романовка | Школа, ФАП, дом кулььтуры котельная УОА, магазин инживидуальный газовый котел |
| МО Суворовское сельское поселение |
| 1 | с. Суворово | Школа котельная УОА, Администрация, ФАП индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Курово | Школа котельная, детский сад котельная УОА |
| МО Чаусовское сельское поселение |
| 1 | с. Чаусы | Школа котельная УОА, СДК, ФАП индивидуальный газовый котел |
| 2 | с. Сапычи | Школа, СДК отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», ФАП, магазин индивидуальные газовые котлы |
| МО Юдиновское сельское поселение |
| 1 | с. Юдиново | Школа котельная УОА, СДК, больница, музей отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин индивидуальный газовый котел |

Основной проблемой ряда источников теплоснабжения населенных пунктов городского и сельских поселений является изношенность тепловых сетей. Основной работой по данному вопросу является перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы на автономные котлы наружного размещения с автоматизированной системой управления типа БМК.

Анализ действующих тарифов на теплоснабжение

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Тариф, руб./Гкал с НДС | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2081,44 | 2162,62 |  |

2.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго». По территории муниципальных образований проходят линии электропередач: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ.

Развитие электроснабжения потребителей муниципальных образований Погарского района на перспективу предполагается осуществлять за счет реконструкции существующих сетей и подстанций.

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области», основным разработчиком который является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями , так и населением.

На муниципальном уровне принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Погарский муниципальный район» Брянской области и целевые установки на период 2020 года». Целью программы является снижение показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 40 % к 2020 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, а так же повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений , при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией МО «Погарский район». С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с лампадами ДНаТ;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100 % от общего объема.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35кв;

- создание резервных мощностей на подстанциях за счет установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

Анализ действующих тарифов на электрическую энергию

| Тариф, руб./кВт с НДС | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,24 | 3,27 | 3,43 |

2.4 Газоснабжение

МО «Погарский район» участвует в подпрограммах «Газификация Брянской области» и «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ», которые входят долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области», благодаря этому происходит расширение газопроводной сети и постоянное подключение новых домовладений.

Газоснабжение МО «Погарский район» осуществляется природным газом.

Намечаемые Программой и Генеральным планом мероприятия:

- строительство уличных газопровод;

- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо (анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения по видам топлива, подтверждает абсолютное превосходство газового топлива над твердым);

- сокращение применения сниженного газа по мере перехода на использование природного газа.

Реализации Программы позволит существенно повысить качество жизни населения, улучшить экологию, решить не только социальные, но и экономические задачи.

С развитием газификации населенных пунктов возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Развитие газификации населенных пунктов позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения , увеличить надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Для развития центральной системы газораспределения муниципальных образований Погарского района планируется строительство газопроводов высокого давления протяженностью 2,2 км.

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизационной и культурной жизни общества. Газ используется на отопление в топочных котельных.

В МО «Погарский район» эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Погар обслуживает газовые сети пгт Погар и Погарского района .

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Анализ действующих тарифов на газ

| Тариф, руб./тыс. М3 с НДС | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,27 | 6,73 | 7,19 |

2.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарная очистка в муниципальных образованиях проводятся по утвержденному графику вывоза ТБО.

В качестве объекта размещения отходов используется полигон для захоронения твердых бытовых отходов.

В МО «Погарский район» по сбору и вывозу ТБО производится           ООО «Чистый город».

Для выполнения данных работ организации имеют автотранспорт:

ООО «Чистый город» 3 ед.

Сбор и вывоз мусора в большинстве случаев осуществляется в мешках, контейнерах и бункерах.

| Муниципальное образование | Сроки вывоза мусора |
| --- | --- |
| МО Погарское городское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Борщевское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Вадьковское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Витемлянское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Гетуновское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Городищенское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Гриневское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Долботовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Кистерское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Посудичское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Прирубкинское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Стеченское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Суворовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Чаусовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Бдиновское сельское поселение | 2 раза в месяц |

Вывоз ТБО производится на полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  по адресу: Трубчевский район и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории МО «Погарский район». Полигон работает с 2005 года, рассчитан на 25 лет. Объем заполнения полигона на 01.01.2016 г. составляет 82,4 %.

Объем отходов, который Предприятие может принять для захоронения, определяется на основании лимитов, утвержденных Предприятию Управлением Росприроднадзора по Брянской области.

Формирование данных на полигоне производится на основании записей в журналах учета о количестве принятых машин и о количестве имеющихся контрольных талонов приема отходов.

В МО «Погарский район» производится строительство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией площадью 7,8 га, стоимость 1-й очереди строительства 26776,49 тыс. руб.

Полигон расположен в границах Посудичского сельского поселения на расстоянии 1,25 км северо-западнее н.п. Посудичи и 250 м на юго-запад от автомобильной дороги Погар-Новые Ивайтенки, Погарского района Брянской области. Строительство ведется с 2012 года, освоено 6,6 млн. руб.

Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки, необходимо последовательное проведение  мероприятий: проведения своевременной рекультивации использованных участков и расширения существующих площадей, комплекса сортировки поступающих ТБО.

Утилизация медицинских отходов производится на основании договоров, сбор осуществляется на основании заявок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь:

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- разработка системы контроля и создание условий исключающих возможность появления несанкционированных свалок, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;

- улучшение системы санитарной очистки территории поселений (оборудование контейнерных площадок, обновление парка и приобретение мусоровозов и т. д.);

- разработка схемы санитарной очистки территории МО «Погарский район».

2.6 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энрегоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО «Погарский район» разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Погарский район» Брянской области и целевые установки на период до 2020 года».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической  и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

| Установка приборов учета холодного водоснабжения (по абонентам) | Установка приборов учета тепловой энергии | Установка приборов учета электроэнергии | Установка приборов учета по газу |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных |
| 52 | 44 | 8 | 85 | 22 | 7 | 15 | 32 | 104 | 104 | - | 100 | 47 | 47 | - | 100 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

3.1 Динамика и прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2016 численность населения МО «Погарский район» составляет 25 174 чел.

Для населения города характерна депопуляция.

Погарское городское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 8827 чел.

Борщовское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1054 чел.

Вадьковское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 885 чел.

Витемлянское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1024 чел.

Гетуновское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1612 чел.

Городищенское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1451 чел.

Гриневское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 888 чел.

Долботовское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 846 чел.

Кистерское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1273 чел.

Посудичское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1228 чел.

Прирубкинское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 602 чел.

Стеченское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1791 чел.

Суворовское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1582 чел.

Чаусовское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 684 чел.

Юдиновское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1427 чел.

Численность населения

| Год | Количество |
| --- | --- |
| 2005 | 34 136 |
| 2006 | 33 499 |
| 2008 | 32 466 |
| 2009 | 31 995 |
| 2010 | 31 580 |
| 2011 | 28 181 |
| 2012 | 27 729 |
| 2013 | 27 085 |
| 2014 | 26 385 |
| 2015 | 25 751 |
| 2016 | 25 174 |

- В данной таблице указана численность населения Погарского района с учетом городского поселения.

С 1990 г. численность населения сократилась на 5,5 тыс. человек или 15%. Основными причинами  сокращения стали сверхвысокая естественная убыль населения (до 2 % населения в год) и миграционный отток населения ( с 2000 года).

Основные особенности демографического развития Погарского муниципального района:

- Основной доминантной демографического развития Погарского района в последние 18 лет стала нарастающая убыль населения.

- Темпы (1,8 % в год) убыли населения в среднем в 1,5 раза превосходят среднеобластные значения и в 8 раз среднероссийские возможно характеризовать как демографический кризис.

- Отток молодежи в студенческом возрасте и ее невозвращение после окончания обучения (2/3 не возвращаются) сказывается на сокращении потенциала для роста рождаемости.

- Растущий показатель смертности населения является следствием быстрого старения возрастной структуры населения.

- В ближайшие 10 лет черту пенсионного возраста преступят до 34 % современного кадрового района (4,4 тыс. чел.). При современных условиях ряды выбывающих на пенсию могут быть заменены подрастающей молодежью не более чем на 70%. Это приведет к дефициту кадров.

- В Погарском районе, отмечаемое с 2005 г. сокращение населения в трудоспособном возрасте, усилится в 2013-2019 гг. и будет составлять до 2 % в год.

- При современных условиях через 10 лет 30 % населения района будут составлять лица пенсионного возраста, что накладывает серьезные ограничения для экономического развития и планирования развития сети социального обеспечения.

- Образовательная структура населения неблагоприятна для инновационного развития территории и благоприятна для современной структуры экономики района.

Прогноз численности населения

Демографический прогноз до 2030 г. (расчетный срок Схемы территориального планирования) построен методом компонент и учитывает тенденции естественного и механического движения населения в 2000-2008 г. и в прогнозном периоде до 2030 г. Использован официальный прогноз численности населения Брянской области до 2025 г., подготовленный Росстатом в 2007 г. и половозрастная структура населения района.

Прогноз численности населения (базовый сценарий)

| Территория |  | инерционный | базовый | оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Численность населения, тыс. чел. |
| Погарский район | 32,5 | 22,5-24,5 | 25,5-27,0 | 29,0-32,0 |
| Погар | 11,2 | 8,5-9,5 | 10,0-11,0 | 12,0-13,0 |
| Сельское население | 21,3 | 14,0-15,0 | 15,5-28,5 | 17,0-19,0 |
| Рождаемость, промилле |
| Погарский район | 8,1 | 5,5-6,0 | 6,3-6,8 | 6,7-7,2 |
| Погар | 5,8 | 3,8-4,3 | 4,3-4,8 | 4,7-5,2 |
| Сельское население | 9,3 | 6,5-7,0 | 7,3-7,8 | 7,5-8,0 |
| Смертность, промилле |
| Погарский район | 22,2 | 20,0-21,0 | 19,0-20,0 | 19,0-20,0 |
| Погар | 13,0 | 17,0-18,8 | 15,5-16,5 | 14,5-15,5 |
| Сельское население | 27,0 | 25,0-26,0 | 24,0-25,0 | 22,5-23,5 |
| Естественное движение, промилле |
| Погарский район | -14,1 | -14,5-15,5 | -12,8-13,8 | -12,0-13,0 |
| Погар | -7,2 | -13,5-14,5 | -10,5-11,5 | -9,5-10,5 |
| Сельское население | -17,7 | -18,5-19,5 | -16,5-17,5 | -15,0-16,0 |

Демографическое развитие района ведет к значительному изменению половозрастной структуры, к снижению численности детей, молодого трудоспособного населения (до 35) и росте в пенсионном и предпенсионных возрастах.

Численность населения сельских поселений и сельских населенных пунктов Погарского района на 01.01.2030 г. по трем вариантам прогноза, чел.

| Название |  | инерционный | базовый | оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Борщовское сельское поселение | 1522 | 1050-1200 | 1200-1350 | 1500-1650 |
| с. Борщово | 957 | 600-700 | 800-850 | 850-950 |
| п. Закурганье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Лобки | 365 | 200-250 | 250-300 | 300-350 |
| п. Мирские | 80 | 50-60 | 60-70 | 80-90 |
| п. Песчанки | 120 | 60-70 | 70-90 | 90-110 |
| Вадьковское сельское поселение | 1121 | 850-900 | 900-1000 | 1000-1100 |
| п. Вадьковка | 1097 | 850-900 | 900-1000 | 1000-1100 |
| п. Красный Бор | 11 | 0 | 0 | 5 |
| х. Раков | 13 | 0 | 0 | 10 |
| Витемлянское сельское поселение | 1646 | 600-700 | 800-900 | 1000-1150 |
| с. Витемля | 469 | 150-250 | 200-250 | 350-400 |
| х. Горцеевка | 3 | 0 | 0 | 0 |
| с. Евдоколье | 187 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
| п. Запесочье | 289 | 150-200 | 180-230 | 200-250 |
| п. Заподеньки | 10 | 0 | 0 | 0 |
| д. Василевка | 60 | 0 | 20-40 | 40-50 |
| д. Базская | 248 | 80-120 | 100-150 | 120-180 |
| д. Исаевка | 117 | 30-50 | 40-50 | 50-70 |
| п. Красный Угол | 121 | 40-60 | 50-70 | 60-80 |
| п. Нечуи | 28 | 0 | 0 | 5 |
| п. Просвет | 11 | 0 | 0 | 0 |
| д. Телеговка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Торкин | 103 | 50-70 | 80-90 | 90-100 |
| Гетуновское сельское поселение | 1948 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1900-2100 |
| х. Гетуновка | 615 | 400-450 | 500-550 | 700-800 |
| х. Авсеенков | 145 | 40-60 | 50-70 | 80-100 |
| х. Граборовка | 242 | 180-220 | 200-250 | 250-300 |
| х. Джуровка | 6 | 0 | 0 | 0 |
| п. Калиновка | 35 | 0 | 0 | 0 |
| х. Левдиков | 21 | 0 | 0 | 0 |
| х. Песоцкий | 5 | 0 | 5 | 10 |
| х. Роговичи | 31 | 0 | 10 | 15-25 |
| х. Синицкий | 280 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| д. Чайкино | 458 | 300-350 | 350-400 | 400-450 |
| п. Чаково | 110 | 50-70 | 70-90 | 80-100 |
| Городищенское сельское поселение | 2004 | 1500-1600 | 1800-2000 | 2300-2500 |
| с. Городище | 557 | 450-500 | 500-600 | 600-750 |
| х. Вара | 22 | 0 | 0 | 10 |
| п. Гошка | 19 | 0 | 0 | 5 |
| д. Гриневочка | 296 | 180-220 | 200-240 | 250-300 |
| с. Дареевск | 341 | 250-300 | 350-400 | 400-450 |
| х. Кирпичный | 9 | 0 | 0 | 10 |
| п. Леднев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| д. Перегон | 222 | 180-200 | 200-250 | 250-300 |
| д. Чемерисовка | 4 | 0 | 0 | 0 |
| д. Чубарово | 182 | 80-120 | 120-150 | 150-170 |
| п. Белый Поруб | 39 | 0 | 10 | 10-30 |
| д. Лукин | 312 | 220-270 | 250-300 | 300-350 |
| Гриневское сельское поселение | 1484 | 800-900 | 1000-1100 | 1200-1350 |
| с. Гринево | 818 | 550-600 | 600-700 | 750-800 |
| п. Майский | 3 | 0 | 0 | 0 |
| п. Меловое | 5 | 0 | 0 | 0 |
| х. Низы | 21 | 0 | 0 | 10 |
| п. Поталуевщина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Бобрик | 369 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| п. Незеваевка | 71 | 30-50 | 40-60 | 50-60 |
| п. Новый Синин | 88 | 30-50 | 40-60 | 50-60 |
| х. Пчелки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| с. Синин | 92 | 40-50 | 50-70 | 60-80 |
| х. Щербаковка | 16 | 0 | 0 | 10 |
| Долботовское сельское поселение | 1427 | 700-800 | 800-950 | 1000-1100 |
| д. Долботово | 507 | 300-350 | 350-450 | 450-500 |
| д. Абаринки | 131 | 50-60 | 60-70 | 70-90 |
| п. Красный Октябрь | 23 | 0 | 0 | 10 |
| с. Савостьяны | 375 | 150-200 | 180-220 | 200-250 |
| д. Храповка | 142 | 80-100 | 90-110 | 100-120 |
| д. Михновка | 205 | 80-100 | 100-120 | 130-150 |
| д. Юрково | 44 | 0 | 0 | 10 |
| Кистерское сельское поселение | 2135 | 1400-1500 | 1700-1800 | 1900-2100 |
| с. Кистер | 1038 | 800-900 | 1000-1100 | 1100-1300 |
| п. Боевик | 3 | 0 | 0 | 0 |
| п. Гошка |  | 0 | 0 | 0 |
| с. Гудовка | 130 | 50-70 | 70-90 | 80-100 |
| п. Затростянье | 91 | 50-70 | 60-80 | 70-100 |
| п. Колодезка | 30 | 10 | 10 | 20 |
| п. Кочкарь | 9 | 0 | 0 | 0 |
| с. Сухосеевка | 26 | 10 | 20 | 20 |
| с. Андрейковичи | 800 | 400-500 | 450-550 | 550-600 |
| п. Болышовка | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Посудичское сельское поселение | 1360 | 900-1000 | 1100-1250 | 1250-1400 |
| с. Посудичи | 742 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
| п. Белевая | 2 | 0 | 0 | 0 |
| п. Бердаши | 6 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мадеевка | 352 | 250-300 | 350-400 | 400-450 |
| п. Ореховка | 12 | 0 | 0 | 0 |
| х. Садовый | 133 | 80-100 | 120-150 | 150-180 |
| д. Яковлевичи | 113 | 80-90 | 90-110 | 120-140 |
| Прирубкинское сельское поселение | 1005 | 400-500 | 550-700 | 800-950 |
| д. Прирубки | 215 | 120-140 | 140-160 | 150-170 |
| с. Балыкино | 162 | 70-90 | 80-100 | 120-140 |
| п. Буденный | 112 | 50-70 | 60-80 | 80-100 |
| п. Грозный | 5 | 0 | 0 | 0 |
| д. Жигалки | 259 | 80-100 | 160-180 | 180-200 |
| п. Заяружье | 6 | 0 | 0 | 0 |
| п. Первомайский | 163 | 80-90 | 90-110 | 150-170 |
| д. Рассуха | 17 | 0 | 0 | 10 |
| д. Рожки | 42 | 0 | 0 | 10 |
| х. Сочилов | 24 | 10 | 20 | 20 |
| Стеченское сельское поселение | 2522 | 1650-1800 | 2000-2200 | 2500-2700 |
| с. Стечна | 384 | 250-300 | 350-400 | 450-500 |
| д. Бугаевка | 215 | 150-170 | 200-250 | 250-300 |
| п. Гомовщина | 7 | 0 | 0 | 0 |
| с. Грязивец | 325 | 220-250 | 300-340 | 340-360 |
| п. Деды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Дубрава | 43 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| п. Дятлов | 33 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| п. Кужуровка | 5 | 0 | 0 | 0 |
| х. Лосевка | 70 | 50-70 | 70-90 | 90-110 |
| х. Поперечное | 85 | 50-70 | 70-90 | 90-110 |
| д. Романовка | 434 | 250-300 | 350-400 | 450-500 |
| х. Федоровский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чеховка | 623 | 300-350 | 350-400 | 400-500 |
| х. Глинки | 85 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
| п. Довжик | 25 | 10 | 10 | 10 |
| д. Карбовка | 176 | 120-140 | 130-150 | 150-170 |
| х. Реуха | 8 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плоский | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Суворовское сельское поселение | 2050 | 1900-2050 | 2250-2400 | 2500-2700 |
| с. Суворово | 875 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| п. Белевица | 302 | 200-250 | 280-320 | 300-350 |
| с. Курово | 873 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| Чаусовское сельское поселение | 1144 | 600-700 | 800-900 | 1050-1200 |
| с. Чаусы | 367 | 200-250 | 250-300 | 350-400 |
| д. Горицы | 79 | 30-50 | 40-60 | 50-70 |
| д. Марковск | 20 | 0 | 20-30 | 40-60 |
| п. Огонек | 4 | 0 | 0 | 0 |
| с. Сопычи | 356 | 170-230 | 250-300 | 300-350 |
| с. Случевск | 318 | 120-170 | 170-220 | 250-300 |
| Юдиновское сельское поселение | 1921 | 1100-1200 | 1350-1500 | 1600-1750 |
| д. Юдиново | 702 | 400-450 | 500-600 | 600-700 |
| с. Заречное | 444 | 250-300 | 280-330 | 350-400 |
| п. Красная Роща | 163 | 110-130 | 120-140 | 150-170 |
| п. Пролетарский | 79 | 40-50 | 60-70 | 70-80 |
| с. Березовка | 413 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| п. Золин | 15 | 0 | 0 | 20 |
| п. Казиловка | 102 | 30-50 | 50-60 | 60-80 |

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста (тем более, что многие из них, не довольствуясь стипендией, работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу) и безработных трудоспособного возраста, состоящих на официальном учете.

Прогнозируемое сокращение численности трудовых ресурсов муниципальных образований до 2030 г. и связано не только с сокращением численности населения, но и общими для страны в целом тенденциями: уже в ближайшие годы будет наблюдаться вступление в пенсионный возраст большей части населения и ее неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи. Тем не менее, с учетом далеко неполного использования трудовых ресурсов, город должен стремиться к максимально возможному росту числа привлекательных мест приложения труда, что будет способствовать сокращению оттока и закреплению молодежи и трудоспособного населения.

Большая часть трудового населения занято в работе:

3.3. Прогноз развития промышленности

Промышленный комплекс на территории сельских поселений МО «Погарский район» не развит. Большая часть трудового населения занято в работе с/х предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

Органы местного самоуправления Погарского района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений.

- Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов.

- Строительство завода по добыче и по переработке известкового сырья в Бощовском сельском поселении.

- Производство органических удобрений.

- Развитие придорожного сервиса (Сапычевской, Вадьковской, Городищенской сельской администрации)

- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслужтванию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.

- Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.

- Развитие народных промыслов и ремесел, производство сувенирной продукции.

Предложения по предоставлению  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.

3.4 Прогноз развития застройки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2010-20015 годы», приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Структура жилого фонда Погарского муниципального района

| Наименование поселения | Общая площадь жилых зданий | Многоэтажные здания | Одноэтажные здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Погарское городское поселение | 370970 | 367932 | 3038 |
| Посудичское сельское поселение | 30470 | 0 | 30470 |
| Витемлянское сельское поселение | 43560 | 560 | 43000 |
| Долботовское сельское поселение | 53238 | 0 | 53238 |
| Гетуновское сельское поселение | 46400 | 20224 | 520 |
| Юдиновское сельское поселение | 55727 | 46957 | 8770 |
| Чаусовское сельское поселение | 38350 | 0 | 38350 |
| Городищенское сельское поселение | 51133 | 0 | 51133 |
| Борщовское сельское поселение | 36202 | 280 | 35922 |
| Гриневское сельское поселение | 44580 | 0 | 44580 |
| Стеченское сельское поселение | 56131 | 0 | 56131 |
| Прирубкинское сельское поселение | 25100 | 500 | 24600 |
| Суворовское сельское поселение | 45305 | 0 | 45305 |
| Кистерское сельское поселение | 58204 | 3830 | 54374 |
| Вадьковское сельское поселение | 23000 | 14752 | 8248 |

Жилой фонд сельских поселений составляет 523,7 тыс. м2. Процесс сокращения жилого фонда в сельских поселениях наблюдался  с 1995 года. Сокращение жилой площади обусловлено сокращением численности населения Погарского района и выбытием аварийного и ветхого жилья.

Жилые строения в районном центре пгт Погар представлены совокупностью одноэтажных и многоэтажных строений. Площадь одноэтажных строений в Погарском городском поселении составляет 3,038 м2. Многоэтажные дома составляют 367,9 тыс. м2.

В сельских поселениях жилая застройка представлена одноэтажными строениями. Доля многоэтажных строений незначительна и составляет менее 10 % от общей жилой площади.

Обеспеченность жильем населения Погарского муниципального района составляет 27.62 м2 на человека. В пгт Погар этот показатель составляет      33,12 м2 на человека, а в сельских поселениях 22,61 м2 на человека. Обеспеченность населения Погарского района жильем в разрезе поселений  представлена в таблице.

Обеспеченность населения Погарского района жильем в разрезе поселений

| Наименование населенного пункта | Обеспеченность жильем 2008 |
| --- | --- |
| Борщовское сельское поселение | 23.79 |
| Вадьковское сельское поселение | 20.52 |
| Витемлянское сельское поселение | 26.46 |
| Гетуновское сельское поселение | 23.82 |
| Городищенское сельское поселение | 25.52 |
| Гриневское сельское поселение | 30.04 |
| Долботовское сельское поселение | 37.31 |
| Кистерское сельское поселение | 27.26 |
| Погарское городское поселение | 33.12 |
| Посудичское сельское поселение | 22.40 |
| Прирубкинское сельское поселение | 24.98 |
| Стеченское сельское поселение | 22.26 |
| Суворовское сельское поселение | 22.10 |
| Чаусовское сельское поселение | 33.52 |
| Юдиновское сельское поселение | 29.01 |

Обеспеченность жильем свыше 18 м2/чел. наблюдается во всех поселениях района, что соответствует федеральным и региональным нормам. В Гриневском, Долботовском и Чаусовском сельских поселениях средняя жилая площадь на человека превышает 30 м2/чел. Показатель обеспеченности жильем населения Погарского района выше чем среднее значение по Брянской области (23,1 м2/чел.)

Строительство новых жилых площадей

Массового строительства на территории Погарского муниципального района за последние 10 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществлялся в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений.

В 2007 году было построено 1,1 тыс. м2 жилья. Темпы строительства жилой площади в Погарском районе имеют тенденцию к снижению. Так в 1995 году ввод жилья составил 9,3 тыс. м2. Снижение объемов строительства за период 1995-2007 гг. составило 88 %.

Темпы строительства жилья в Погарском районе по итогам 2007 года на 57,69 % меньше чем в 2006 году. Ежегодный ввод жилья в расчете на одного человека в 2007 г. составил 0,017 м2/чел. Не смотря на снижение численности населения, за период с 2004 года этот показатель сократился на 0,052 м2/чел (в 2004 году было построено 0,07 м2/чел).

В 2007 году строительных работ выполнено на сумму 89,3 млн. рублей. В денежном выражении этот показатель имеет тенденцию к увеличению из-за роста себестоимости строительных работ.

На территории Погарского района действуют федеральные и областные программы по улучшению условий проживания и расселению граждан из ветхого и аварийного жилья:

1. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы;

2. Областная целевая программа «Жилище» 2007-2010 гг.;

3. Областная программа «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Брянской области в 2006-2010 годах».

Реализация этих программ создает основу для устойчивого развития строительстве жилья в Погарском районе.

По состоянию на 2007 год 234 семьи Погарского района состояли в очереди на улучшение жилищных условий.

Большая часть населения Погарского района проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Износ жилых строений составляет порядка 27 %. В городской местности износ жилых домов составляет 24 %, в сельской местности 28 %.

Ввод нового жилья осуществляется за средства населения. Темпы строительства нового жилья низкие. При сохранении существующей тенденции снижения темпов строительства к 2025 г. объем вводимого жилья не будет удовлетворять потребностям населения района в обеспечении жильем надлежащего качества.

Центром строительства новых жилых домов Погарского муниципального района Погарское городское поселение. Ввод в районном центре нового жилья осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства. Строительство новых многоэтажных домов в сельских поселениях района не ведется.

Несмотря на прогнозируемое снижение численности населения Погарского района, необходимо развивать новое жилищное строительство в темпах, превышающих темпы вывода ветхого жилищного фонда.

Увеличение показателей обеспеченности населения Погарского района жильем за последние 10 лет связано с сокращением численности проживающих в районе. В перспективе потребность населения района в жилье будет сокращаться, что снижает нагрузку на бюджеты муниципальных образований в части содержания и ремонта.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

В целях сохранения существующего жилого фонда, обеспечения населения Погарского муниципального района новым жильем и сокращения нагрузки на бюджет муниципального образования целесообразно продолжить работу по эффективному выполнению требований ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Ключевыми требованиями софинансирования капитального ремонта и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья из Фонда содействия реформирования ЖКХ являются демуниципализация сферы управления жилым фондом и присутствие частных управляющих компаний в системе ЖКХ, в том числе субъектов малого бизнеса.

Приоритетным направлением развития строительной отрасли на территории Погарского района будет являться сохранение существующего жилого фонда. Прогнозируемое снижение численности населения на период 2030 г. позволит сосредоточить усилия на капитальных ремонтах существующих жилых строений.

Мероприятия по сохранению существующего жилого фонда

Для сохранения существующего жилого фонда необходимо провести ряд мероприятий указанных в таблице

| № | Мероприятия | Единица измерения | Объем работ до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилья | Тыс. м2 | 25 |

Мероприятия по вводу новых жилых площадей

Учитывая снижение численности населения Погарского муниципального района, развертывание массового строительства в сельских и городских поселениях района представляется не целесообразным. Темпы возводимого жилья должны соответствовать графикам выбытия  выбытия аварийного жилого фонда.

В целях снижения нагрузки на бюджет администрации Погарского муниципального района при осуществлении мероприятий по развитию жилищного строительства на территории района целесообразно активное участие в программах частно-государственного партнерства Фонда содействия жилищному строительству.

В перспективе объем жилого фонда будет увеличиваться темпами опережающими вывод ветхого и аварийного жилья. Прогнозируемый объем жилого фонда в Погарском районе на 2030 г. составляет 916,1 тыс. м2. При этом ввод нового жилья в среднем за год должен оставаться на уровне 3000 м2. Обеспеченность населения жильем будет составлять 31,38 м2/чел. Объем вводимого жилья на душу населения будет составлять 0,102 м2/чел. В год. В структуре финансирования строительства жилья доля индивидуальны застройщиков прогнозируется на уровне 90-95 %.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

| № | Мероприятия, наименование населенного пункта | Единица измерения | Объем работ до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение земельных участков точечной застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в поселениях района | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство жилья на земельных участках ИЖС | Тыс. м2 | 23 |

3.5. Сельское хозяйство Погарского района

Анализ современного состояния

Погарский район — один из основных сельскохозяйственных районов Брянской области. На протяжении 2000-х гг. сельское хозяйство района стабильно давало 6 % от общеобластного валового объема сельскохозяйтсвенной продукции (в тройке лидеров в области). При росте продукции в фактических ценах, прироста физического объема в 2000-х гг. практически не происходило. Ситуация аналогичная положению в целом по Брянской области.

Сельскохозяйственное производство в Погарском районе постепенно все больше переходит в сферу личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В 2000-2007 гг. в среднем ЛПХ давали 77,8 % валового объема продукции (или 8 % от общественного показателя). Немногочисленные крестьянско-фермерские хозяйства давали 0,8 % валовой продукции и еще 21.4 % приходилось на сельскохозяйственные предприятия.

За 2000-е гг. число сельскохозяйственных предприятий в Погарском районе сократилось в 2 раза и в 2007 г. осталось 13 предприятий. Падение было аналогичным общей картине по Брянской области и было более связано с особенностями статистического учета.

По состоянию на начало 2009 г. в Погарском районе насчитывалось 17 крупных сельскохозяйственных предприятий и 12 крупных фермерских хозяйств, занимающихся растениеводством и животноводством. В середине 2000-х гг. в районе происходило серьезное изменение организационно-хозяйственной структуры. Череда банкротств сельхозпредприятий, смена собственников, распродажа имущества и передача земли привели к современному размещению предприятий, особенностью которой является территориальная разобщенность активов (так ООО «Стабильность», расположенному на севера района принадлежит бывш. ТОО «Фрунзенское» на юго-востоке района. Наблюдаемая в районе трансформация сельхозпредприятий идет путем

а) поглощения наиболее успешными хозяйствами (СХПК «Кистерский», ОПХ «Судость», ООО «Надежда», ООО «Гетуновка», ООО «Рассвет», к-з «Дружба»)

б) распродажи имущества фермерских хозяйствам.

В результате усиливается дифференция между поселениями с крупными и устойчивыми хозяйствами и поселениями, с обанкроченными и близкими к банкротству предприятиями. К первой группе относятся Кистерское, Стеченское, Суворовское, Прирубкинское, Посудичское, Витемлянское сельские поселения.

С 2007 г. в Погарском районе реализуется проект строительства Агрогородка, который представляет собой инвестиции в расширение производства на успешном предприятии СПК «Кистерское». Инвестпроект предполагает строительство фермы на 400 голов ОАО (ОАО «Агрогородок «Кистерский» (51 % - собственность Брянской области и 49 % - СХПК «Кистерское»)), с последующей передачей его в состав ОАО «Агрогородок Кистерский».

Одновременно с сокращением числа предприятий снизилось и число занятых в сельском хозяйстве с 1995 по 2007 г. в 6 раз в Погарском районе и в Брянской области в целом. Если в 1995 г. занятые в сельском хозяйстве составляли до 16 % от числа занятых в экономике Брянской области, то в 2007 г. всего 4,6 %.  Аналогично и в Погарском районе — в 1995 г. - 35 %. В 2007 г. -      8 %. Соответственно, базовая отрасль экономики — сельское хозяйство одновременно высвобождает большое количество занятых и растет производительность труда. Столь интенсивное сокращение числа занятых в отрасли также связано со старением населения. Ведет к росту безработицы в сельской местности и самозанятости населения. Ведет к росту безработицы в сельской местности и самозанятости населения. Отчасти последнее подтверждается ростом производства в личных подсобных хозяйствах населения.

Во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х гг. в Погарском районе и в целом в Брянской области отмечалось обвальное сокращение технического вооружения сельского хозяйства. За этот период число тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов сократилось в 3,5-3,9 раза, картофелеуборочных комбайнов в 11,2 раза. В целом только с 2002 по 2007 г. энергетическая мощность сельского хозяйства в районе снизилась в 2 раза. Описываемое явление является следствием низкой амортизации машинного парка.

Сложное экономическое состояние сельского хозяйства Погарского района иллюстрируют данные о финансовом положении сельскохозяйственных предприятий. В течение 2000-х гг. от 50-70 % предприятий ежегодно остаются убыточными (аналогичные показатели и в целом по Брянской области». За последние 12 лет в Погарском районе в 2 раза сократилось число фермеров.

Растениеводство

Растениеводство стабильное остается ведущей отраслью сельского хозяйства Погарского района (около 2/3 валового объема продукции агрокомплекса района в 2000-х гг.)

Посевные площади. Погарский район находится на 5-ом месте в Брянской области  по размеру посевных площадей. В настоящее время они занимают 46,5 тыс. га или 38,9 % от всей площади района. Еще в середине 1990-х годов посевные площади занимали 53 % от всей площади района и за 12 лет сократились на 16,1 тыс. га или 25 %. Одновременно в Брянской области посевные площади сократились практически в 2 раза. Сокращение посевных площадей наиболее активно происходило в 1990-х гг.  и к середине 2000-х гг. практически остановилось. Учитывая то, что ко времени максимального использования земельного фонда района не используется и постепенно зарастает.

Растениеводство в районе имеет специализацию на картофелеводстве и зерноводстве, под которыми в общем объеме занято более ½ всех посевных площадей.

При общем сокращении посевных площадей в Погарском районе наиболее значимым было сокращение посевов под зерновые культуры и картофель. Практически полностью исчезли посевы технических культур и кормовых корнеплодов. Незначительный рост наблюдался только по кормовым культурам, ввиду расширения посевов на фураж. Размер посевов по разным типам культур значительно варьируется в зависимости от вида сельхозпроизводителя. Крупные сельскохозяйственные предприятия ориентированы на зерноводство и кормовые культуры. Крестоянско-фермерские хозяйства и особенно хозяйства населения на картофелеводство и овощные культуры.

В структуре валовых сборов продукции растениеводство лидерство принадлежит картофелю (в среднем за 2002-2007 г.) сбор которого в Погарском районе составил 93,5 тыс. т (из которых 85 тыс.т. - продукция ЛПХ) и зерну — 27,0 тыс. т При этом доля района в валовых сборах всей области по картофелю в среднем составляла — по картофелю 10 %, по зерну 6 %. Средняя урожайность основных культур  растениеводства на протяжении 2000-х гг. оставалась достаточно стабильной. По зерну она была равна 13,3 ц/га, по картофелю 134 ц/га, по овощным культурам — 140 ц/га. Эти показатели на 10-15 % расходятся со средними показателями по Брянской области и зависят от конкретных погодных условий в каждом из годов. Так 2004 г. и 2005 г. был для Брянской области урожайными, а 2002 г. и 2006 г. не урожайными. Показатели урожайности для зерновых культур в районе выше, чем в среднем по Брянской области, т. к. он имеет наиболее благоприятные почвенно-климатические условия и одновременно они в 3-5 раз ниже, чем в наиболее благоприятных для выращивания зерна районах Кубани. Вместе с тем, даже при относительно низкой урожайности зерновое хозяйство является более прибыльным, чем картофелеводство, имеющие относительно высокие показатели урожайности. Так, уровень рентабельности выращивания зерна в Погарском районе в        2000-х гг. составлял 74 %, а картофеля 29 %. И это в 2-3 раза выше среднеобластного уровня.

Залогом такого относительно стабильного состояния растениеводства является сохранение инвестиций в отрасль. В Погарском районе — одном из немногих в Брянской области ежегодно вносятся минеральные и органические удобрения, на уровне в среднем превышающем областные поазатели.

Животноводство

Погарский район сохраняет позиции одного из центров животноводства Брянской области, а продукция животноводства оставляет до 40 % от валовой продукции сельского хозяйства района. В настоящее время Погарский район специализируется на молочном скотоводстве и овцеводстве.

В 1990-2000-е гг. наблюдалось сокращение поголовья всех видов скота и производства основных видов продукции животноводства. Наиболее значительным оно было в свиноводстве (в 7 раз) и в скотоводстве (2,5 раза). Поскольку падение показателей в целом по Брянской области было более значительным, чем в Погарском районе он немного упрочил свою роль в животноводческом комплексе облатси.

Сельскохозяйственные животные за исключением КРС в большинстве своем размещены в хозяйствах населения (99 % свиней, 75 % лошадей, 54 % овец и коз).

В постсоветский период численность скота в ЛПХ населения росла до периода массового развала сельхозпредприятий, которые были источниками кормов для животных в хозяйствах населения. В Погарском районе такой период наступил  в середине 2000-х гг. Именно с этим связано серьезное сокращение поголовья у населения. Одновременно в отдельные животноводческие предприятия, такие на как ОАО «Кистерское»  наращивают поголовье и в целом хозяйственную деятельность. Однако это не ведет к новому росту поголовья у населения ввиду сокращения потоков кормов из сельхозпредприятий по неформальным каналам, ООО «Колхозник»,           СХПК «Дружба», ООО «Гетуновка.

На начало 2009 г. животноводством занимались в Погарском районе 16 крупных хозяйств. За 2000-н гг. их число сократилось практически в два раза. Животноводство Погарского района носит исключительно характер мясо-молочного скотоводство (выращивание КРС). Отмечается усиление концентрации производства животноводческой продукции в крупных предприятиях (более 1 тыс. голов) (к-з «Дружба» (с. Суворово), СХПК «Кистерское» (с. Кистер) и ООО «Колхозник, ООО «Гетуновка». На эти четыре предприятия приходится 64,3 % поголовья КРС и 42,2 % поголовья коров. Еще пять лет назад доля предприятий была 47,8 % и 32,2 %, соответственно. На фоне падения поголовья КРС, отмечаемого в районе (21 % за период 2004-2009 гг.) на указанных предприятиях поголовье выросло на 6 % за аналогичный период, даже без учета поглощения соседних обанкротившихся предприятий.

Выводы

По результатам анализа деятельности предприятий агропромышленного комплекса можно сделать вывод о сельскохозяйственной направленности экономики Погарского района. Отмечены следующие характеристики АПК района:

- Погарский район один из основных сельскохозяйственных районов Брянской области, где производство сельскохозяйственной продукции продолжает концентрироваться в личных подсобных хозяйствах населения.

- Сектор крупных сельскохозяйственных производителей переживает кризис, выражающийся в нерентабельности производства, сокращении и часто многократном практически всех показателей, оттоке кадров.

- Исходными причинами кризисной ситуации являются недофинансирвоание отрасли со стороны государства и старение населения.

- Сельское хозяйство района в целом адаптировалось к современным рыночным отношениям через снижение товарности и рост натурального хозяйства, а также перенос производства от сельхозпроизводителей в личные подсобные хозяйства населения.

- Из товарных отраслей ЛПХ отмечает только выращивание картофеля и производство мяса и молока. Остальная продукция в основном идет на личное потребление селян.

- Сосредоточение сельского хозяйства в хозяйствах населения влечет за собой сокращение посевных площадей, падение продуктивности, рост самозанятости.

- Немногочисленные крестьянско-фермерские хозяйства успешно заняты только производством зерновых культур, скотоводством и овощами.

- Большая часть сельскохозяйственных предприятий стоят на грани банкротства. Падение энерговооруженности является угрозой для дальнейшего развития сельского хозяйства. При современных темпах выбытие  парка сельскохозяйственных машин 10-20 % в год в ближайщие годы отдельные отрасли растениеводства перестанут использовать машинную технику.

- Почвенно-климатичекие и радиационные условия определяют высокий потенциал территории Погарского района для развития сельского хозяйства скотоводческо-картофелеводческой специализации. Одновременно демографический и экономический потенциал современного района постепенно сокращается и не позволяет использовать весь природный потенциал района.

- В растениеводстве усиливается дифференция предприятий на стабильно развивающиеся и специализирующиеся на выращивании зерновых или картофеля и предприятия стабильно снижающих объемы производства. Первая группа в основном сконцентрирована в южной и центральной части района, вторая на севере и юго-востоке.

- В животноводческой отрасли происходящее разделение хозяйств на успешные и ведет к ближайшей перспективе к выделению 3-6 хозяйств, которые усилят свою специализацию на молочно-мясном скотоводстве, тогда как остальные сельхозпредприятия вероятно свернут скотоводство как товарную отрасль. К перспективным предприятиям специализированным на скотоводстве и требующим поддержки относятся СХПК «Кистерское», колзоз «Дружба», ООО «Гетуновка», ООО «Колхозник». Учитывая их положение на юге района, можно говорить о формировании пояса молочного скотоводства в южной части района.

Концепция поляризованного агрохозяйственного развития

Концепция призвана определить территориальные направления поддержки сельской местности и сельскохозяйственных предприятий в Погарском районе. Развитие сельского хозяйства в районе в 2000-е гг. развивалось по направлению дифференцияции хозяйств на сильные и стабильно развивающиеся и депрессивные. Одновременно начиная с середины 2000-х гг. отмечается корреляция между поселениями с развивающимися предприятиями и с депрессивными. Первые расположены в центральной и южной части района, второй в северной и юго-восточной.

Сельское хозяйство исторически связано с количеством рабочих рук и потому с сокращением населения в Погарском районе будет постепенно происходить и затухание сельского хозяйства. В связи с сокращением сельского населения в районе к 2030 г. на 35 % до 14 тыс. чел. предполагается, что система расселения перейдет от сплошной к ареальной. В связи с этим предполагается, что и сельскохозяйственная деятельность в районе перейдет от сплошной к поляризованной. Что впрочем уже происходит и в настоящее время.

Все хозяйства и поселения при них делятся на 4 категории: развивающиеся, со стабильной ситуацией , с тяжелой ситуацией и с критической.

1. Развивающиеся предприятия и поселки при них — это лидеры развития экономики района, которые следует всемерно поддерживать институционально, инвестиционно и т. д. Данные предприятия имеют потенциал для расширения хозяйственной деятельности.

2. Стабильно работающие предприятия. Мерами государственной поддержки данных предприятий является финансовая и прочая материальная помощь, направленная на достижение цели превращения их в устойчиво развивающиеся и пополняющие первую группу.

3. Предприятия с тяжелой ситуацией. В среднесрочной перспективе эти предприятия прекратят деятельность, если не будет произведены значительные инвестиции в их развитие. Поскольку финансовая поддержка направляется второй группе предприятий для данной группы следует искать специализацию вне крупных сельхозпредприятий  (привлечение фермеров, стимулирование развитие хозяйств населения, иные виды хозяйственной деятельности).

4. Предприятия с критической ситуацией. Хозяйственная деятельность данной группы предприятий расположены на периферии района и имеют высокую убыль населения. Для данной группы рациональным видом поддержки должно быть стимулирование развитие промыслов и предоставления возможности для переезда специалистов в райцентр и перспективные поселки.

В итоге к 2020 г. в районе сформируются ареалы с интенсивным и высокотоварным молочно-мясным скотоводством и зерноводством, решающие свои демографические проблемы за счет притока населения с периферии и ареалы с натуральным сельским хозяйством с преимущественно пожилым населением.

Ареалы первой группы являются объектом государственной инвестиционной политики, ареалы второй группы — территориями социальной поддержки.

Первую группы составляют центральные усадьбы, поселки размещения отделений и бригад и центры поселений — Кистерского, Стеченского, Городищенского, Суворовского, Гетуновского. Ко второй группе остальные поселения и населенные пункты.

В связи с отсутствием в северной части района перспективных сельхозпредприятий предлагается размещение в с. Юдиново предприятий перерабатывающей промышленности, которые могли бы стать полюсом роста в данной части района.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

1 июля 2015 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.

Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в городских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей Брянской области составил 107,3% (3,02 руб/кВтч).

Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными, а также проживающего в сельской местности, тариф на электрическую энергию утвержден в размере 2,26  руб/кВтч (107,3%).

Рост розничных цен на газ, кроме направления потребления «отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)», составил 111,4%, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития. Рост цены по направлению потребления «отопление с одновременным использованием газа на другие цели (по нормативам)» составил 113,6%.

С 1 июля 2015 года пересмотрены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Брянской области. В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги.

Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 718-р).

Для Брянской области с 1 июля 2015 года средний индекс предельного (максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен Правительством РФ в размере 4,6%, предельно допустимое отклонение для муниципальных образований — 2,3%. Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных муниципальных образований региона установлены указом Губернатора Брянской области от 30 апреля 2014 года № 167.

Предельно допустимые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2015-2018 годы

| Муниципальное образование | Год | Средний индекс по Брянской области (процентов) | Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям Брянской области (процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Все муниципальные образования Брянской области | 2015-2018 | ИПЦg-1 x Kg + 0,4 | 2,3 |

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне по субъекту Федерации ограничения. Такое решение может быть принято, при согласовании с представительными органами местного самоуправления конкретного муниципального образования.

4.2. Прогнозирование расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки

Прогноз социально-экономического развития Погарского района на 2016 год на период до 2018 года разработан на основе основных макроэкономических показателей социально-экономического развития района за предыдущие годы, ожидаемых итогов за 2015 год, целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, а также с учетом сценарных условий развития экономики Брянской области и РФ на 2015-2017 годы.

Отдел экономического развития администрации Погарского района формирует предварительный и уточненный прогнозы социально-экономического развития Погарского района и представляет их в финансовый отдел администрации Погарского района.

Разработка прогноза социально-экономического развития Погарского района на период до 2018 года осуществлялась по двум вариантам. В качестве основного при разработке районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов принят 2 вариант прогноза умеренно-оптимистический.

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического развития Погарского района на 2016 год и па плановый период до 2018 года (далее — прогноз), характеризуются экономическим ростом.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

Основные показатели демографической ситуации

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Среднегодовая численность населения, чел. | 25039 | 24799 | 24614 | 24500 |
| Коэффициент рождаемости | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 15,0 |
| Коэффициент смертности | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,5 |
| Число прибывших, чел. | 900 | 910 | 920 | 930 |
| Число выбывших, чел. | 1080 | 1070 | 1060 | 1050 |

Основным направлением улучшения демографической ситуации остается повышение рождаемости. Миграционный прирост населения не является решением демографической проблемы.

Среднегодовая численность экономически активного населения в Погарском районе в среднесрочной перспективе останется практически на одном уровне в пределах 11800 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 года составит 1,3%.

Основные показатели занятости населения

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. | 13008 | 12895 | 12850 | 12800 |
| Экономически активное население (возраст с 15 до 72 лет), чел. | 12320 | 12300 | 12280 | 12270 |
| Общая численность безработных, чел. | 100 | 140 | 120 | 100 |
| Уровень безработицы, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий, рублей | 15104 | 15625 | 15800 | 161253 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 9099 | 9356 | 9412 | 9558 |

Первостепенной задачей является обеспечение рабочими местами экономически активного населения, их финансовая поддержка с целью закрепления трудовых ресурсов в районе. С ростом заработной платы растет и величина прожиточного минимума.

Основные показатели, характеризующие промышленность

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей | 1253,2 | 1378,6 | 1530,2 | 1729,1 |

В 2016-2018 годах прогнозируется постепенное восстановление положительной динамики в промышленном производстве.

В Погарском районе реализуется государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На средства выделяемые программой субсидируется продукция животноводства.

Основные показатели, характеризующие сельское хозяйство

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Продукция сельского хозяйства, тыс. рублей | 3036556 | 3258139 | 3496478 | 3748933 |
| В т.ч. растениеводства, тыс. руб. | 2155800 | 2194880 | 2222800 | 2242298 |
| Животноводства, тыс. руб. | 880756 | 1063259 | 1273678 | 1480885 |

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, рост будет осуществляться за счет увеличения объемов продукции животноводства.

Инвестиции в основной капитал являются одним из основных факторов, способствующих достижению показателей в сфере материального производства.

Основные показатели, характеризующие инвестиции

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. рублей, в том числе: | 276100 | 295100 | 324300 | 353300 |
| - собственные средства предприятий | 218600 | 210100 | 232800 | 254800 |
| - привлеченные средства | 57000 | 85000 | 91500 | 98500 |

Основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий (прибыль, амортизация).

Потребительский рынок является узловым звеном экономики Погарского района, состоящий из предприятий розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги.

Основные показатели, характеризующие потребительский рынок

| Показатели | Оценка 2016 года | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 725300 | 765231 | 809882 | 859229 |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 19105 | 19871 | 20528 | 21125 |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 72798,1 | 75793,3 | 79658,8 | 83899,8 |

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу на важнейшие продукты питания.

Основным источником финансирования социальной сферы являются бюджеты всех уровней. Прогноз развития социальной сферы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах.

Основные показатели, характеризующие социальную сферу

| Показатели | Оценка 2016 года | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Обеспеченность дошкольными, мест на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет | 913,9 | 986,5 | 1000 | 1076 |
| Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения | 73,9 | 74,6 | 75,2 | 75,5 |
| Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, учреждений на 10 тыс. населения | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 7,4 |
| Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения | 12,8 | 12,9 | 12,6 | 12,2 |

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития территории является основой для составления проекта бюджета.

При формировании проекта местного бюджета на 2016 год приняты меры, направленные на реализацию задач, поставленных в Бюджетном послании.

Согласно статьи 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в документах и материалах, представляемых одновременно с проектом бюджета, представлены основные направления бюджетной и налоговой политики Погарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В основных направлениях указано, что бюджетная и налоговая политика Погарского района формируется на основе приоритетов, отделенных Президентом России в Бюджетном послании, указах от 7 мая 2012 года, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Администрацией Погарского района принимаются меры, направленные на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы:

- публичные нормативные обязательства и отдельные социальные выплаты — с 01.10.2016 г. коэффициент индексации 1,064;

- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг и средств связи с 01.01.2016 г. в размере 1,07 %.

В условиях кризиса запланирован ряд мер по оптимизации структуры бюджетных расходов. Определено, что бюджетная политика в первую очередь будет направлена на повышение эффективности действующих расходных обязательств. У главных распорядителей бюджетных средств запланировано уменьшение расходов на содержание в части расходов на хозяйственные нужды и пополнение материальных запасов, введен мораторий на увеличение штатной численности.

В соответствии с Бюджетным посланием государственные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. При этом особое внимание обращается на то, что конечная эффективность «программного» бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.

В целях исполнения установки на формирование бюджетов в программном ключе, проект районного бюджета на 2016 год сформирован с применением «программой» классификации расходов бюджета на основе муниципальных программ. Муниципальные программы Погарского района в 2016 году охватывает более 98,8 % расходов районного бюджета.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год

| Наименование | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 30,8 |
| Социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 182,8 |
| Социальная поддержка работникам образовательных организаций, работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 9039,7 |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 476,0 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 5 154,0 |
| Итого | 20 883,3 |

В 2017 году соответствующие денежные выплаты планируется предоставить из районного бюджета сумме 21 787,6 тыс. руб., что на 904,3 тыс. руб., или на 4,3 % больше чем исполнено в 2016 году.

Удельный вес бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в общей сумме планируемых расходов в 2017 году составит — 55%.

4.3 Показатели качества коммунальных ресурсов

показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг отражены в таблице.

Таблица

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение — 220 (или 380) вольт, частота-50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий — в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз ТБО | Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надежности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблицу.

Таблица

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Обеспечение качества электроснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п.4.2 Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Вывоз твердых бытовых отходов | Обеспечение регулярности и полноты вывоза ТБО в соответствии с п.4.2 |

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
|  |  | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения. Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативные потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО «Погарский район» вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь — надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО «Погарский район» и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Погарский район» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объеи потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» на период 2017-2021 г.г с перспективой до 2030 г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Погарский район» на период до 2030 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2015 г. | Значение целевого показателя на 2030 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 61 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 70 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Н/д | 5 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию или возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 18 | 5 | 2 | На 2015 г. уровень потерь тепловой энергии |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 50 | 62 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей оборудования и определения потребности в инвестициях | Н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность, нуждающихся в замене, % от протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации водоснабжения, социально ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 19,8 | 12 | 12 | В ходе реализации Программа 2030 г. - 12 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | Н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 23 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 23 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых производственно-технических возможностей организации водоснабжения, социально ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | Н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2030 г. уровень аварийности на 1 км составит — 0,2 |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2030 — 3 % |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | Н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | Н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | Н/д | 0,4 | Н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организации, оказывающих услуги в сфере газоснабженя, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

4.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения и водоотведения

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Критерий физической доступности и качества предоставления товаров и услуг формируется на основании анализа достаточности и определяется с учетом прогнозного объема реализации услуги населению, предусмотренного в производственной программе организации коммунального комплекса, среднего нормативного потребления услуги на одного человека в месяц, а также количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованном системой водоснабжения.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен  превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Надежность водопроводных сетей характеризуется показателем степени износа объектов и сетей коммунальной сферы. На существующих объектах и сетях системы водоснабжения в поселении степень износа составляет 80%. Степень износа такого уровня характеризует структуру системы водоснабжения как неудовлетворительную и требует проведения необходимых мероприятий по ремонту и реконструкции. Предполагается за прогнозируемый период произвести все необходимые программные мероприятия.

Система электроснабжения.

К целевым показателям развития системы электроснабжения относятся:

1. Спрос на услуги электроснабжения.

Услугами электроснабжения обеспечено все население Муниципального образования.

1. Целевой показатель эффективности производства, передачи и потребления ресурса. Эффективность потребления ресурсов электроснабжения в поселении за 2015 г. оценивается по следующим критериям: в целом за год поступило в сеть электроэнергии и потери в сети.

2. Показатели надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Надежность функционирования системы электроснабжения характеризуется уровнем износа системы. Аварийность системы возникает вследствие следующих факторов:

- воздействие стихийных явлений;

- воздействие посторонних организаций;

- несоблюдение сроков и объемов технического обслуживания оборудования.

Качество поставляемого ресурса соответствует требованиям, установленным ГОСТ, показатели воздействия на окружающую среду соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Система тепло и газоснабжение

В системе тепло и газоснабжения к 2030 году  прогнозируется увеличение объема потребления газа и тепловой энергии за счет присоединения новых потребителей. Присоединение новых потребителей будет также происходить за счет роста численности населения на данной территории.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование муниципального образования | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Погарское городское поселение |
| Пгт Погар | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Пролетарская, п.Погар, протяженностью 270 мп.- 439,3 т.р. Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Октябрьская, п.Погар протяженностью 520 мп – 797,5 т.р. Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Первомайская,п.Погар, протяженностью 340 мп – 495,1 т.р. Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Ленина, п.Погар, протяженностью 610 мп.- 752,8 т.р. Произвести замену глубинных насосов в кол-ве 10 шт п.Погар – 610.9 т.р. подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети протяженностью 400,0 мп- 621,8 т.р подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети протяженностью 170,0 мп- 361,4 т.р подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул.Строительная,п.Погар к центральной канализационной сети протяженностью 380,0 мп- 397,4 т.р подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети протяженностью 50,0 мп- 81,3 т.р |
| Вадьковское сельское поселение |
| п. Вадьковка | Замена турбокомпрессора воздушного ТВ-42-1,4 на очистных сооружениях п.Вадьковка .- 1047,4 т.р. |
| Витемлянское сельское поселение |
| с. Евдоколье | 13.Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Евдоколье- 56,4 т.р. |
| Гетуновское сельское поселение |
| п. Чайкино х. Синицкий | Капитальный ремонт водонапорной башни п..Чайкино - 260,0 т.р. Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. х.Синмцкий- 56,4 т.р. |
| Гриневское сельское поселение |
| с. Синин с. Гринево | Произвести замену глубинных насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Синин- 56,4 т.р. Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с. Гринево - 56,4 т.р. |
| Городищенское сельское поселение |
| д. Лукин | Капитальный ремонт водонапорной башни д.Лукин - 260,0 т.р. Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. д.Лукин- 56,4 т.р. |
| Долботовское сельское поселение |
| с. Савостьяны п. Красный Октябрь | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Заречная, с.Савостьяны, протяженностью 420,0 мп – 412,6 т.р. Капитальный ремонт водонапорной башни с..Савостьяны - 260,0 т.р. Произвести замену глуб. насосов с 3-фаз. на 1-фаз. п.Красный Октябрь- 56,4 т.р. |
| Посудичское сельское поселение |
| с. Посудичи | Замена ветхих наружных водопроводных сетей пер.Тихий, с.Посудичи, протяженностью 250,0 мп – 270,7 т.р. |
| Прирубкинское сельское поселение |
| д. Жигалки | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Погарская, д.Жигалки, протяженностью 450,0 мп – 438,4 т.р. |
| Стеченское сельское поселение |
| с. Чеховка | Замена ветхих наружных водопроводных сетей от водон.башни,с.Чеховка, протяженностью 320,0 мп – 325,8 т.р. |
| Юдиновское сельское поселение |
| с. Юдиново п. Красная Роща | Капитальный ремонт водонапорной башни с..Юдиново - 260,0 т.р. Произвести замену глуб. насосов с 3-фазн. на 1-фазн. п.Красная Роща- 56,4 т.р. |

Мероприятия  программы, обеспечивающие развитие муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Погарский районный водоканал» на 2017-2019 годы.

| Наименование проекта | Период реализации. годы | Стоимость мероприят. тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областн. бюджет тыс.руб. | Районный бюджет тыс.руб. | Бюджет поселений тыс.руб | Собственные средства тыс.руб. |
| Замена ветхих водопроводных сетей | 2017-2019 | 2200,3 | 1980,27 | 110,015 | 110,015 |  |
| Реконструкция наружных водопроводных сетей | 2017-2019 | 1731,9 | 1558,71 | 86,595 | 86,595 |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни | 2017-2019 | 1040,0 | 936,0 | 52,0 | 52,0 |  |
| Замена глубинных насосов на водонапорных башнях | 2017-2019 | 1005,7 | 905,13 | 50,285 | 50,285 |  |
| Замена турбокомпрессора воздушного ТВ-42-1,4 на очистных сооружениях п.Вадьковка | 2017-2019 | 1047,4 | 942,66 | 52,37 | 52,37 |  |
| Подключение многоквар.дома №36 пл.Советская к центральной канализ. | 2017-2019 | 621,8 | 559,62 | 31,09 | 31,09 |  |
| Подключение многоквар.домов №1 и №3 ул.Советская к центральной канализ. | 2017-2019 | 361,4 | 325,26 | 18,07 | 18,07 |  |
| Подключение многоквар.домов №11а и №11б ул.Строительная к центральной канализ | 2017-2019 | 397,4 | 357,66 | 19,87 | 19,87 |  |
| Подключение многоквар.дома №4 пл.Советская к центральной канализ. | 2017-2019 | 81,3 | 73,17 | 4,065 | 4,065 |  |
| ИТОГО : |  | 8487,2 | 7638,48 | 424,36 | 424,36 |  |

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Вода является важнейшим  компонентом  окружающей  природной  среды, возобновляемым , ограниченным и уязвимым  природным  ресурсом ;

Используется и охраняется в Российской  Федерации как  основа  жизни и деятельности  населения , проживающего на ее территории.

Эффективность от  реализации программных  мероприятий  следует  рассматривать в социальном , экономическом и экологическом  аспектах , так как она  достигается  за счет  сохранения  здоровья  людей.

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет:

- Снижение степени износа сетей и сооружений ;

- Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности ;

- Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат .;

- Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей..

Программа разработана на основе диагностики существующего состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), выявления накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период 2016-2018 гг.

Основной задачей Программы является оздоровление ВКХ р.п.Погар и Погарского района посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, приведения сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Оценка риска для развития пгт.Погар и Погарского района при возможных срывах в реализации Программы

Факторами, влияющими на возникновения рисков невыполнения Программы, являются:

1.превышение стоимости Программы;

2.недостаточное финансирование мероприятий Программы;

3.несоблюдение сроков реализации мероприятий Программы.

Причины возможного превышения стоимости мероприятий Программы:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост и инфляции, превышающий уровень инфляции,учитываемый при расчетах стоимости мероприятий Программы.

Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы возможна при:

-временных разрывах между периодом поступления денежных средств по

договорам и срокам финансирования строительства объектов;

-невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей.

Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы возможна при :

- несвоевременном выполнении работ со стороны подрядных организаций  (проектных организаций, строительно-монтажных организаций,поставщиков оборудования);

- отсутствие проектов на мероприятия Программы.

Мероприятия, позволяющие снизить риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств МУП «Погарский районный водоканал».

5.2. Программа инвестиционных проектов теплоснабжения

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципальных образованиях сельских поселений Погарского муниципального района осуществляется от индивидуальных источников за исключением объектов п. Вадьковка, Вадьковское сельское поселение, п. Чайкино, Гетуновское сельское поселение, с. Кистер, Кистерское сельское поселение. Централизованное теплоснабжение производится от котельных ГУП «Брчнсккоммунэнерго».

Предлагаемая программа состоит из разделов:

- проектирование новых объектов теплоснабжения;

- модернизация существующих объектов теплоснабжения.

- Техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиретана — ППУ по технологии «труба в трубе»)

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.)

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей электроснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надежности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселений.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции, в том числе:

- капитальный ремонт газопроводов, ГРП СКЗ;

- реконструкция системы газораспределения;

- выполнения работ по защите газопровода от коррозии;

- проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронения) ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО и их утилизации (захоронения), завершение строительства полигона ТБО с мусоросортировочной станцией в Посудичском сельском поселении.

Реализация инвестиционной программы позволит:

1. Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО.

2. Достигнуть 100 % соответствия качества услуг установленным требованиям.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению МО «Погарский район» приведена в таблице № 6.1.

Реализация представленных проектов и мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица №6.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | Тыс. Руб. | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | - |
| Борщовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Вадьковское сельское поселение |
| 1 | Замена турбокомпрессора воздушного ТВ-42-1,4 на очистных сооружениях п.Вадьковка | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |
| Витемлянское сельское поселение |
| 2 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Евдоколье | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Гетуновское сельское поселение |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни п.Чайкино | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 4 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. х.Синицкий | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Гриневское сельское поселение |
| 5 | Произвести замену глубинных насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Синин | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 6 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с. Гринево | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Городищенское сельское поселение |
| 7 | Капитальный ремонт водонапорной башни д.Лукин | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 8 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. д.Лукин | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | - |
| Долботовское сельское поселение |
| 9 | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Заречная, с.Савостьяны | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| 10 | Капитальный ремонт водонапорной башни с..Савостьяны | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 11 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фаз. на 1-фаз. п.Красный Октябрь | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Кистерское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Посудичское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей пер.Тихий, с.Посудичи | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Прирубкинское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Погарская, д.Жигалки, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Стеченское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей от водон.башни,с.Чеховка, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Суворовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Чаусовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Юдиновское сельское поселение |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни с..Юдиново | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
|  | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазн. на 1-фазн. п.Красная Роща | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Погарское городское поселение |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Пролетарская, п.Погар, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Октябрьская, п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Первомайская,п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Ленина, п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Произвести замену глубинных насосов в п.Погар | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
|  | подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул.Строительная,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения МО «Погарский район» на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 7.1.

Таблица № 7.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Теплоснабжение | Тыс. Руб. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |
| 1 | Перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы с энергоносителей — твердое топливо на природный газ | Тыс. Руб | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| 2 | Ремонт тепловых сетей и т/изоляции котельных | Тыс. Руб | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- поддержать системы электроснабжения МО «Погарский район» на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;

- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 8.1.

Таблица № 8.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Объекты электроснабжения | Тыс. Руб. | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |  |
| 1 | Бюджетное финансирование в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство электросетей в жилой застройки | Тыс. Руб | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
| 3 | Реконструкция сетей уличного освещения поселений | Тыс. Руб | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлены в таблице № 9.1.

Таблица № 9.1

| № | Наименование мероприятия | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Объекты газоснабжения | Тыс. Руб. | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | - |
| 1 | Газификация объектов нового строительства в индивидуальной жилой застройки | Тыс. Руб | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| 2 | Бюджетное финансирование | Тыс. Руб | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой а таблице № 10.1.

Таблица № 10.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| ТБО | Тыс. Руб. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 1 | Установка контейнеров для сбора мусора | Тыс. Руб | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | Ограждение мест и ремонт установки контейнеров для сбора мусора | Тыс. Руб | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

ВЫВОД

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средними условиями проживания в МО «пг Погар» является группа домов: многоквартирные дома оборудованные централизованным отоплением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением сетевым газом (газовая плита и газовая колонка) и электроснабжением.

Все инвестиционные проекты разработаны с учетом разработанных ранее схем тепло-водоснабжения и водоотведения, программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, Федеральной программы газификации и утилизации ТБО.

Выполнение вышеуказанных инвестиционных проектов будет производиться по мере поступления финансовых средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Динамика уровней тарифов на период 2014-2021 годы

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
|  | Холодное водоснабжение | 22,18 | 24,68 | 26,21 | 28,06 | 29,24 |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | 1793,04 | 1954,41 | 2081,44 | 2162,62 |  |  |  |  |
|  | Водоотведение | 30,94 | 34,47 | 36,61 | 39,47 | 40,69 |  |  |  |
|  | Электроснабжение | 3,02 | 3,24 | 3,27 | 3,43 |  |  |  |  |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средним условиям проживания в МО «Погарский район» является группа домов: многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, квартирным газовым водонагревателем, электроснабжением, с газовыми плитами.

Развитие инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских и городских поселений, промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей инженерных разделов в составе схемы территориального планирования является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития района.

Водоснабжение

Запасы воды в Погарском районе из подземных и открытых источников позволяют покрыть потребные расчетные расходы, в том числе на долгосрочную перспективу. Отбор подземных вод планируется производить из действующих водозаборных узлов с организацией зон санитарной охраны первого пояса.

Население Погарского района в полной мере охвачено услугами централизованного водоснабжения. Большая часть жителей снабжается питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, не значительная часть из индивидуальных трубчатых или шахтных колодцев. Износ водопроводных сетей составляет порядка 72%.

Прогноз среднесуточного водопотребления на период до 2030 г. составляет в городской местности района 3,3 тыс. м3/сутки соответственно. В сельской местности водопотребление прогнозируется на уровне 4,2 тыс. м3/сутки в 2015 и 2030 гг.

Система водоснабжения в Погарском муниципальном районе в настоящее время полностью удовлетворяет потребностям района в обеспечении населения и промышленных объектов услугами водоснабжения.

Необходимо оборудование зон санитарной охраны в местах водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основные мероприятия

К 2020 году население городских и сельских населенных пунктов Погарского района должно быть  обеспечено питьевой водой нормативного качества, соответствующего ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и требованиям СаНПиН 2.1.4.544-96.

Для реализации этой цели необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- постановка и проведение поисково-разведочных работ;

- замена ветхих водопроводных сетей;

- использование ранее пробуренных артезианских скважин и модернизация систем водоснабжения, что позволит значительно улучшить водоснабжение.

В небольших населенных пунктах необходимо обеспечить сельское население водой питьевого качества из мелкотрубчатых колодцев (неглубоких скважин), вместо используемых в настоящее время шахтных колодцев.

Для крупных сельских населенных пунктов района может быть предусмотрено восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцевание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения и более эффективного использования мощностей водозаборных сооружений.

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой на долгосрочную перспективу необходимы:

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- рекнструкция и расширение городских поверхностных водозаборов со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиН;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02;

- внедрение современной технологии очистки воды;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

- на промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

Водоотведение

Централизованные системы канализования отсутствуют в большинстве населенных пунктов Погарского района. Жилой фонд оборудованный канализацией находится в Погарском городском поселении и в Витемлянском, Вадьковском и Гетуновском сельских поселениях. Доля жилой площади Погарского района, оборудованная системой централизованного канализования, составляет 28,4%. Население Погарского района не обеспечено услугами водоотведения в необходимом объеме. В населенных пунктах района отсутствуют системы канализования и ливневой канализации. Все очистные сооружения, располагающиеся в границах района требуют полной реконструкции. Канализационно-насосные станции (КНС) нуждаются в реконструкции.

На территории большинства населенных пунктов отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоемов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, а также способствует подтоплению территорий.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация в большинстве населенных пуктов отсутствует. Очень слабый охват населения канализационной сетью и износ существующих систем канализования.

В районе выявлены следующие недостатки в обеспечении населения услугами по канализованию и водоотведению:

- неудовлетворительное состояние систем очистки сточных вод в городских и сельских поселениях;

- отсутствует ливневых канализаций в городских и сельских поселениях.

Сложившаяся система бытовой канализации и канализационные очистные сооружения (КОС) с биологической очисткой в дальнейшем сохраняются, но подлежат реконструкции с применением более современных технологий и увеличения мощности, доведением очищенных стоков до нормативных требований.

Основные мероприятия

С целью сокращения сброса в водоемы края неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в населенных пунктах Кистер, Гетуновка

- реконструкцию существующих очистных сооружений;

- реконструкцию и замену насосных агрегатов;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Электроснабжение

Общая протяженность линий электропередач — 1639,2 км. Из них по территории Погарского городского поселения проходит 222,2 км. По лесным массивам и над сельхозугодиями свыше 0,4 кВ проходят 672 ЛЭП в т.ч. 110 кВ — 40 км, 35 кВ — 10 км, 10 кВ — 622 км.

Число фидеров составляет 39 шт., в т.ч. по пгт Погар — 7 шт., сельская местность — 32 шт. Число ТП, КТП, ЗТП — 391 шт., в т.ч. пгт Погар — 32 шт., в сельской местности — 359 шт.

Подстанции — 4 шт. (Погарская, Абаринская, Борщовская, Андрейковичи). Резервным электроснабжением обеспечены Погарская и Юдиновская больница, Почта и Цех Связи в Погаре, Хлебокомбинат. Категория напряжения — III.

Основные мероприятия

Мощность существующей системы электроснабжения Погарского муниципального района в целом удовлетворяет потребностям коммунально-бытовых и промышленных потребителей района.

В связи с отсутствием собственных источников генерации, электроснабжение потребителей Погарского района сохранит в перспективе зависимость от энергосистемы Брянской области.

Возможным решением проблемы выработки собственной электроэнергии в населенных пунктах Погарского района в значительной степени может стать внедрение генерации за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии.

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Погарского района будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий:

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т. п.)

- замещение используемой энергии на альтернативные источники.

Газоснабжение

Большая часть населенных пунктов района обеспечена центральным газопроводом. Населенные пункты, в которых отсутствует централизованное газоснабжение снабжаются снижением газом в баллонах. Уровень газификации Погарского района пригодным газом высокий, по сравнению с другими районами Брянской области, высокий (восьмое место). По состоянию на 2007 год обеспеченность услугами газоснабжения составила 82%. В городской местности уровень газификации 98%, в сельской 74%.

Общая протяженность газовых сетей, проходящих по территории Погарского муниципального района составляет 839,7 км.

В перспективе, развитие отдаленных от районного центра населенных пунктов Погарского муниципального района будет напрямую зависеть от их газификации.

Для обеспечения стабильного и надежного газоснабжения Погарского района и улучшения социальных условий проживания населения, и в первую очередь сельского, необходима дальнейшая газификация перспективных населенных пунктов:

- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых подстанций в сельских населенных пунктах. В первую очередь в не газифицированных населенных пунктах.

- Строительство внутрипоселковых сетей и дальнейшая газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения.

- Внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

Развитие жилищного строительства в пгт Погар и ряде населенных пунктов сельской местности района так же предполагает строительство новых и модернизацию существующих сетей газоснабжения. Решение этой задачи должно обеспечить строительство газопродных сетей в местах нового строительства.

Потребность Погарского района в строительстве газовых сетей на ближайшую перспективу составляет 10,7 км внутрипоселковых газопроводов и 7 км межпоселковых газопроводов.

Основные мероприятия

Для обеспечения стабильного и надежного газоснабжения Погарского района и улучшения социальных условий проживания населения, и в первую очередь сельского, необходимы следующие мероприятия:

- Строительство межпоселковых сетей и распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах. В первую очередь в негазифицированных населенных пунктах.

- Строительство внутрипоселковых сете и дальнейшая газификация жилых домов, котельных и объектов социально-производственного назначения.

- Внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов Погарского района осуществляют 22 котельных суммарной мощностью 67 Гкал/чвс. Большая часть котельных в качестве топлива использует газ.

Централизованное теплоснабжение жилого фонда существует только в пгт Погар, Вадьковском, Гетуновском и Кистерском сельских поселениях. В остальных поселениях централизованное теплоснабжение жилых помещений отсутствует (снабжаются только объекты социокультурного назначения, здравоохранения, образовательные учреждения и другие административные здания). Жилой фонд в этих поселениях обеспечивается теплоэнергией за счет индивидуальных газовых котлов. Средневзвешенная обеспеченность населения услугами теплоснабжения в поселениях Погарского района составляет 27,7%.

Основные мероприятия

Услугами центрального отопления населения района охвачено не полностью. В сельской местности доля жилого фонда оборудованного системами центрального теплоснабжения незначительна. Отопление жилых строений, а так же социально-культурных объектов, осуществляется с помощью индивидуальных электрических, паровых или газовых котлов. Значительная часть населения использует газовое отопление.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Погарском районе являются:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов;

- внедрение энергосберегающих технологий

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными мероприятиями могут являться:

- дальнейший перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы Погарского района на природный газ;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

- поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения Погарского района на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа;

- строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта;

- проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе.

Связь

Обеспеченность услугами телефонной связи населения Погарского района составляет 26 телефонных номеров на 100 человек в городской местности и 7,2 на 100 человек в сельской местности.

На территории Погарского района расположены 27 АТС, 26 из которых находятся в сельских поселениях. Номерная емкость АТС Погарского района составляет 4800 номеров.

Основные мероприятия

Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации, за исключением части линейного хозяйства и нуждающихся в замене декадно-шаговых АТС.

В районном центре пгт Погар необходимо предусмотреть развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных.

Развитие телефонной сети Погарского района предусматривается наращиванием номерной емкости существующих АТС, заменой оборудования на цифровое и установкой выносных абонентских модулей в отдаленных и труднодоступных районах города с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети связи следующие:

- замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- открытие удаленных цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в поселениях района;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Необходимо дальнейшее развитие в Погарском муниципальном районе системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории района сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Охрана окружающей среды

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», ОАО Брянские коммунальные системы» (Погарский производственный участок), имеющие на балансе квартальные котельные, ООО «Погарагропромдорстрой», имеющий в своем составе асфальтобетонный завод, автозаправочные станции (ООО «Карат-С», ЗАО «Брянскнефтепродукт» АЗС-29, ООО «Погарское АТП»). Все предприятия относятся к 4 и 5 классу опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Количество выбросов от передвижных источников (автотраспорта) ввиду отсутствия стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на автомагистралях не известно.

Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе создается в основном выбросами от автотранспорта на трассе регионального значения Почеп-Погар-Гремяч (Украина).

Фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не представляет угрозы здоровья населению; загрязнение почв оценивается как допустимое, носит преимущественно локальный характер и приурочено к промышленным и транспортным территориям.

На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как относительно благополучное стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития.

Критических экологических ситуаций нет, но проблемы требующие решения, имеются:

- Река Вабля в настоящее время относится к одной из самых загрязненных рек Брянской области, решение проблемы возможно только при содействии со стороны администрации Стародубского района и областной администрации;

- Вследствие низкого уровня технического обслуживания, на водопроводных сооружениях, состоящих на балансе сельскохозяйственных предприятий высока аварийность;

- Проблема рационального использования ГТС, а также ухудшение их технического состояния; сложная ситуация с заброшенными артезианскими скважинами, которое оказывают негативное воздействие на состояние подземных вод;

- вследствие недостаточного количества вносимых органических удобрений происходит обеднение почвенного покрова. Уменьшение содержания в почве гумуса приводит к ее уплотнению и все в целом к уменьшению урожайности;

- на территории района не проводится регулярных наблюдений за состоянием почвенного покрова. Существующая система санитарной очистки территории неэффективна и способствует образованию несанкционированных свалок;

- около 80% территории Погарского района подверглось радиационному загрязнению. Плотность загрязнения составляет от 1 до 5 Ku/км2. Несмотря на то, что по результатам проб продуктов питания, а также радона в жилых помещениях превышение допустимых уровней не обнаружено, ситуация требует постоянного мониторинга территории, особенно по показателям такого индикатора качества окружающей среды как здоровье населения;

- одной из острейших проблем остается утилизация ядохимикатов. На территории Брянской области находятся 382 т обезличенных ядохимикатов, в основной массе которых содержатся яды I-II класса опасности, обладающие способностью накапливаться в объектах окружающей среды, в растительных и животных организмах, сохраняя свою биологическую активность в течение длительного времени. Значительное количество таких препаратов скопилось и в Погарском районе.

Основные мероприятия

В соответствии с выявленными экологическими проблемами, а также существующими и потенциальными опасностями, Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- Разработка томов ПДВ для всех предприятий района

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом их них жилой застройки

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов

- Подготовка проекта рекультивации городской свалки

- Строительство полигона ТБО на территории Погарского городского поселениям

- Разработка проекта системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного стационарными предприятиями:

- Разработка проектов, организация и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий, в т.ч. ОАО «Брянские коммунальные системы» (Погарский производительный участок), ООО «Погарагропромдорстрой», автозаправочные станции: ООО «Карат-С», ЗАО «Брянскнефтепродукт» АЗС-29, ООО «Погарское АТП»

- Совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками

В целях сокращения воздействия на атмосферный воздух выбросов от автотранспорта необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Организация и сохранение вдоль трассы санитарно-защитной зоны Почеп-Погар-пункт пропуска автотранспорта

- Ограничение размещения автотранспортных предприятий на территории жилой застройки.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов:

- Ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе

- Проведение расчистки и рекультивации пойменных и прибрежных территорий

- Ликвидация нетампонированных артезианских скважинами

- Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений

- Строительство локальных очистных сооружений для ООО «Погарского мясокомбината»

- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1,2 и 3 поясов

- Организация мониторинга за санитарным состоянием р. Вабля

- Организация сбора, отведения и очистки поверхностного с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель, а также с городских и сельских предприятий

Мероприятия по охране почвенного покрова

- Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв

- Озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития

Мероприятия по санитарной очистке территории (Целевая областная программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Брянской области»)

- Утилизация обезличенных ядохимикатов

- Размещение мусоросортировочной станции на полигоне ТБО в пгт Погар

- Рекультивация несанкционированных свалок

- Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов

- Выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

- Ежегодное проведение мониторинга радиационного фона

- Проведение контроля за правильной эксплуатацией источников радиоактивного излучения

- Учет и контроль источников радиоактивного загрязнения

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

В целом, проведенный анализ деятельности по ликвидации и предотвращению ЧС в районе показывает, что соответствующие подразделения обладают достаточной квалификацией и навыками, выполняют поставленные задачи, основываясь на хорошей теоретической подготовке. Одним из главных положительных моментов является современное понимание оценки и анализа рисков, что является важнейшей основой в предупреждении ЧС в районе.

Основные ежегодные опасности в районе связаны с климатическими и гидрогеологическими особенностями региона, в том числе с проявлением весенних паводков, наледей, заторов. Также возможно возникновение лесных пожаров. Техногенные опасности связаны с:

- нахождением на территории трубопроводов и опасностью их разрывов;

- собственными промышленными предприятиями, главным образом, ОАО «ЧМС», и возможностью возникновения на них нештатных ситуаций.

Основные мероприятия

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в районе предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в районе защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические серы, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательны:

- лицензирование деятельности;

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия:

- некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

- предупредительные мероприятия:

- реконструкция существующих защитных сооружений;

- использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Комплекс инженерно-технических мероприятия по защите территорий от затоплений и подготовлений включает:

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствие со ст. 100 Лесного кодекса):

- организуют ежегодно разработку  и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров , противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

11. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Органы администрации МО «Погарский район» в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы. Возглавляет работу по координации реализации инвестиционных проектов Программы первый заместитель главы администрации МО «Погарский район».

7.1. Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и теплоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТБО во взаимодействии с органами администрации МО «Погарский район».

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с требованиями и положениями действующего законодательства

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

1.1. Характеристика МО «Погарский район»

1. Борщовское сельское поселение

Борщовское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на западе Погарского района на расстоянии 130 км к юго-западу от г. Брянска, в 11,8 км от пгт Погар. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 3953 га (16,5 % площади района).

Борщовское поселение граничит на западе с Мишковским сельским поселением Стародубского района, на северо-западе с Гиневским сельским поселением, на севере  - с Гетуновским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Городищенским сельски мпоселением, на юге с Кистерским сельским поселением.

В состав Борщовского сельского поселения входит 5 населенных пунктов: село Борщово, поселок Закурганье (обезлюдевший), село Лобки, поселок Мирские, поселок песчанки. Численность населения 1071 человек, или 4,9 % населения Погарского района, плотность населения — 38,5 чел/км2.

2. Вадьковское сельское поселение

Вадьковское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 125 км к юго-западу от г. Брянска, 3 км к северо-востоку от пгт Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 3520 (около 2,9 % площади Погарского района).

Вадьковское поселение граничит на севере, востоке и юго-востоке со Стеченским сельским поселением, на юге — с Витемлянским сельским поселением, на юго-западе — с Суворовским сельским поселением, на западе — с Погарским городским поселением, на северо-западе — с Посудичским сельским поселением.

В состав Вадьковского сельского поселения входят три населенных пункта: поселок Вадьковка, поселок Красный Бор, хутор Раков. Численность населения сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 911 человек, или 3,3 % Погарского района.

3. Витемлянское сельское поселение

Витемлянское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и на юго-востоке Погарского района на расстоянии 120 км к юго-западу от г. Брянска, 30 км к юго-востоку от пгт Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 12700 га (около 10,6% площади Погарского района).

Витемлянское поселение граничит на северо-востоке, востоке и юго-востоке с Трубчевским районом Брянской области, на юге — с Украиной,на юго-западе — с Чаусовским, на западе — с Городищенским, на северо-западе — с Суворовскми сельским поселениями.

В состав Витемлянскомго сельского поселения входят 13 населенных пунктов: село Витемля, хутор Гарцаевка, село Евдоколье, поселок Запесочье, поселок Западеньки, деревня Василевка, деревня Базская, деревня Исаевка, поселок Красный Угол, поселок Нечуи, поселок Просвет, деревня Телеговка, хутор Торкин. Численность населения сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1060 человек, или 5,0 % населения Погарского района.

4. Гетуновское сельское поселение

Гетуновское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на западе Погарского района на расстоянии 130 км к юго-западу от г. Брянска, 12 км к юго-западу отпгт Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 6140 га (около 5,1% площади Погарского района).

Гетуновское сельское поселение граничит на северо-западе с Прирубкинским сельским поселением, на севере — с Посудичским сельским поселением, на северо-востоке — с Погарским городским поселением, на востоке — с Суворовским сельским поселением, на юго-востоке — с Городищенским сельским поселением, на юге — с Борщовским сельским поселением, на западе — с Гриневским сельским поселением.

В состав территории Гетуновского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: хутор Гетуновка, хутор Авсеенков, хутор Граборовка, хутор Джуровка, поселок Калиновка, хутор Левдиков, хутор Песоцкий, хутор Роговичи, хутор Синицкий, поселок Чайкино, хутор Чаков. Численность населения Гетуновского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1639 человек, или 5,8 % населения Погарского района.

5. Гриневское сельское поселение

Гриневское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, в западной части Погарского района на расстоянии 130 км к юго-западу от г. Брянска, в 19 км к западу от пгт Погар. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 9500 га (около 7,8 % площади Погарского района).

Гриневское сельское поселение граничит на севере — с Прирубкинским сельским поселением, на востоке и юго-востоке — с Гетуновским сельским поселением, на юге — с Борщовским сельским поселением, на юго-западе и западе — с Мишковским, Десятуховским и Меленским сельскими поселениями Стародубского района.

В составе Гриневского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: село Гринево, поселок Майский, поселок Меловое, хутор Низы, поселок Поталуевщина, село Бобрик, поселок Незеваевка, поселок Новый Синин, хутор Пчелки, село Синин, хутор Щербаковка. Чсиленность населения сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 909 человек, или 4,8% населения Погарского района, плотность населения — 14,5 чел/км2.

6. Городищенское сельское поселение

Городищенское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 120 км к юго-западу от г. Брянска, 12 км к югу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 7320 га (около 6,1% площади Погарского района).

Городищенское поселение на севере граничит с Суворовским сельским поселением, на северо-востоке – с Витемлянском сельским поселением, на востоке – с Чаусовским сельским поселением, на юге – с Украиной, на юго-востоке – с Кистерским сельским поселением, на северо-западе – с Борщовским сельским поселением, на северо-западе – с Гетуновским сельским поселением.

В состав территории Городищенского сельского поселения входят 12 населенных пунктов: село Городище, хутор Вара, посёлок Гошка, деревня Гриневочка, село Дареевск, хутор Кирпичный, посёлок Леднев, деревня Перегон, посёлок Чемерисовка, деревня Чубарово, посёлок Белый Поруб, деревня Лукин.

Численность населения Городищенского сельского поселения в 2016 г. составила 1477 человек, или 6,2% населения Погарского района.

7. Долботовское сельское поселение

Численность населения Долботовского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 907 человек, или 3,7% населения Погарского района. Средняя плотность населения поселения 22,1 чел/км², что ниже плотности населения в Погарском районе (26,4 чел/км²) и в целом по Брянской области (37,5 чел/км²).

В настоящее время в Долботовском сельском поселении наблюдаются следующие тенденции: рост уровня смертности, сокращение рождаемости, преобладание выбытия жителей поселения над прибытием. Таким образом, численность жителей в поселении продолжает сокращаться.

Естественное движение населения сельского поселения характеризуется среднероссийским показателем смертности и низкими коэффициентами рождаемости.

Долботовское сельское поселение находится в основном каркасе расселения России, в 110 км от одного из его узлов – г. Брянска. Поселение является частью Погарского района, входящего в Стародубскую подсистему расселения Брянской области, и располагается в периферийной зоне влияния главного областного узла – Брянска. Деревня Долботово является второстепенным узлом системы расселения Погарского района.

В состав Долботовского сельского поселения входят семь населенных пунктов: деревня Долботово, деревня Абаринки, поселок Красный Октябрь, село Савостьяны, деревня Храповка, деревня Михновка, деревня Юрково. Средняя людность сельских населенных пунктов – 204 чел./снп, что более чем в 2 раза превышает среднее значение по району. Почти 60% населения сосредоточено в двух населенных пунктах – административном центре д. Долботово и с. Савостьяны.

8. Кистерское сельское поселение

Кистерское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на юго-западе Погарского района на расстоянии 140 км к юго-западу от г. Брянска, в 25 км к юго-западу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 20150 га (около 16,8% площади Погарского района).

Кистерское поселение граничит на западе и северо-западе – со Стародубским районом Брянской области, на севере – с Борщовским сельским поселением, на северо-востоке – с Городищенским сельским поселением, на юге – с Украиной.

В состав территории Кистерского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: село Кистер, посёлок Боевик, село Гудовка, посёлок Затростянье, посёлок Колодезки, посёлок Кочкарь, посёлок Озерный, село Сухосеевка, село Андрейковичи, посёлок Балышовка, хутор Петровский.

Численность населения Кистерского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1327 человек, или 6,1% населения Погарского района.

9. Посудичское сельское поселение

Посудичское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 120 км к юго-западу от г. Брянска, 10 км к северу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 5650 га (около 4,7% площади Погарского района).

Посудичское поселение на севере граничит с Юдиновским сельским поселением, на северо-востоке – со Стеченским сельским поселением, на востоке – с Вадьковским сельским поселением, на юго-востоке – с Погарским городским поселением, на юго-западе – с Гетуновским сельским поселением, на северо-западе – с Прирубкинским сельским поселением.

В состав территории Городищенского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: село Посудичи, посёлок Белевая, посёлок Бердаши, деревня Мадеевка, посёлок Ореховка, посёлок Орлы, посёлок Садовый, деревня Яковлевичи.

Численность населения Посудичского сельского поселения в 2016 г. составила 1261 человек, или 4,2% населения Погарского района.

10. Прирубкинское сельское поселение

Прирубкинское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на западе Погарского района на расстоянии 120 км к юго-западу от г. Брянска, 17 км к юго-западу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 5200 га (около 4,3% площади Погарского района).

Прирубкинское поселение граничит на северо-востоке - с Долботовским сельским поселением, на востоке - с Юдиновским и Посудичским сельским поселением, на юге – с Гетуновским сельским поселением, на юго-западе – с Гриневским сельским поселением, на западе – со Стародубским районом .

В состав территории Прирбуикнского сельского поселения входят 10 населенных пунктов: деревня Прирубки, село Балыкино, посёлок Буденный, посёлок Грозный, деревня Жигалки, посёлок Заяружье, посёлок Первомайский, деревня Рассуха, деревня Рожки, хутор Сочилов. Численность населения Прирубкинского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 608 человек, или 3,1% населения Погарского района.

11. Стеченское сельское поселение

Стеченское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на северо-востоке Погарского района на расстоянии 110 км к юго-западу от г. Брянска, 12 км к востоку от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 14670 га (около 12,3% площади Погарского района).

Стеченское сельское поселение граничит на севере – с Почепским районом, на востоке и юго-востоке с Трубчевским районом,  на юге – с Витемлянским сельским поселением, на востоке  - с Вадьковским и Посудичским сельскими поселениями, на северо-западе – с Юдиновским сельским поселением.

В состав территории Стеченского сельского поселения входят 17 населенных пунктов: село Стечна, деревня Бугаевка, посёлок Гамовщина, село Грязивец, посёлок Дуброва, посёлок Дятлов, посёлок Кожуровка, хутор Лосевка, хутор Поперечное, деревня Романовка, село Чеховка, хутор Глинки, посёлок Довжик, деревня Карбовка, посёлок Красный, хутор Реуха, посёлок Плоский.

Численность населения Стеченского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1856 человека, или 7,8% населения Погарского района.

12. Суворовское сельское поселение

Суворовское сельское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 125 км к юго-западу от г. Брянска, примыкает к Погарскому сельскому поселению. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 3600 га (около 3,0% площади Погарского района).

Суворовское поселение граничит на севере с Погарским городским поселением, на северо-востоке – с Вадьковским сельским поселением, на востоке - с Витемлянским сельским поселением, на юге – с Городищенским сельским поселением, на востоке – с Гетуновским сельским поселением.

В состав территории Суворовского сельского поселения входят три населенных пункта – село Суворово, село Курово и п. Белевицы. Численность населения Суворовского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1601 человек, или 7,4% населения Погарского района.

13. Чаусовское сельское поселение

Чаусовское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на юге Погарского района на расстоянии 140 км к юго-западу от г. Брянска, в 25 км к югу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 9720 га (около 8,1% площади Погарского района). Административным центром поселения является село Сопычи.

Чаусовское поселение граничит на западе и северо-западе с Городищенским сельским поселением, на северо-востоке и востоке – с Витимлянским сельским поселением, на юге – с Украиной.

В состав территории Чаусовского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: село Чаусы, деревня Горицы, деревня Марковск, посёлок Огонек, село Сопычи, село Случовск.

Численность населения Чаусовского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 711 человек, или 3,5% населения Погарского района.

14. Юдиновское сельское поселение

Юдиновское сельское поселение расположено в южной части Брянской области, на севере Погарского района на расстоянии 110 км к юго-западу от г. Брянска, 17 км к северу от пгт. Погара. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 6550 га (около 5,5% площади Погарского района).

Юдиновское поселение граничит на севере и северо-востоке  - с Почепским районом, на юго-востоке – со Стеченским сельским поселением, на юге - с Посудичским сельским поселением, на юго-западе – с Прирубкинским сельским поселением, на северо-западе – с Долботовским сельским поселением.

В состав территории Юдиновского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: село Юдиново, село Заречное, посёлок Красная Роща, посёлок Пролетарский, село Березовка, посёлок Золин, деревня Казиловка.

Численность населения Юдиновского сельского поселения на 1 января 2016 г. составила 1463 человек, или 5,9% населения Погарского района.

15. Погарское городское поселение

Погарское городское поселение расположено в южной части Брянской области и в центре Погарского района на расстоянии 128 км к юго-западу от г. Брянска. Поселение входит в состав Погарского муниципального района, занимает площадь 1161 га (около1% площади Погарского района).

Погарское поселение граничит на севере с Посудичским сельским поселением, на западе с Гетуновским сельским поселением, на юге с Суворовским муниципальным районом, на востоке с Вадьковским сельским поселением.

В состав Погарского городского поселения входит один населенный пункт —районный центр Погарского района поселок городского типа Погар. Численность населения городского поселения на 1 января 2016 г. составила 8950 человек.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

По состоянию на 01.01.2016 г. численность населения МО «Погарский район» составляет 25 751 человек.

Для населения города характерна депопуляция.

Борщовское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1071 человек

Вадьковское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 911 человек

Витемлянское сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1060 человек

Гетуновское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1639 человек

Городищенское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1477 человек

Гриневское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 909 человек

Долботовское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 907 человек

Кистерское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1327 человек

Посудичское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1261 человек

Прирубкинское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 608 человек

Стеченское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1856 человек

Суворовское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1601 человек

Чаусовское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 711 человек

Юдиновское  сельское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 1463 человек

Погарское городское поселение Погарского района Брянской области

Общее количество проживающих — 8950 человек.

Общее количество проживающих: 25751 человек.

Численность населения

| Год | Количество |
| --- | --- |
| 2005 | 34 136 |
| 2006 | 33 499 |
| 2008 | 32 466 |
| 2009 | 31 995 |
| 2010 | 31 580 |
| 2011 | 28 181 |
| 2012 | 27 729 |
| 2013 | 27 085 |
| 2014 | 26 385 |
| 2015 | 25 751 |
| 2016 | 25 174 |

- в данной таблице указана численность населения Погарского района с учетом городского поселения.

Основными факторами, определяющими численность населения является естественное движение (естественные прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения в последнее время постепенно снижаются. Данная тенденция обусловлена некоторым снижением смертности. Тем не менее, показатели естественной убыли и смертности по прежнему остаются высокими.

Механическое движение населения в последнее время характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в большей степени свойственна трудоспособному населению, находящемуся в активных детородных возрастах. Поэтому отток населения в перспективе может привести к снижению в муниципальных образованиях Погарского района численности и доли детского населения, т. е. к вторичному снижению демографического потенциала территории.

Погарские сельские поселения характеризуются неблагоприятными демографическими положениями. Об этом говорят характеристики демографического развития муниципального образования. На сегодняшний день сельские поселения характеризуются отрицательным естественным приростом населения, высокими показателями смертности и низкими показателями рождаемости. В сельских поселениях наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Наблюдается сокращение численности населения, обусловленное более чем двукратным превышением смертности над рождаемостью, которое не компенсируется миграционным приростом. Исходя из современных темпов общей убыли населения поселения его численность на 2030 г. могла бы составить 250 жителей. Вместе с тем, с учетом тенденций последних лет, можно ожидать некоторое сокращение разрыва между рождаемостью и смертностью.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию. Поэтому в Схеме территориального планирования Брянской области численность населения МО «Погарский район» на 2016 г определена в 25,75 тыс. чел., на 2030 г. оптимистически — 29,0-32,0 тыс. чел. Этот вариант принимается в качестве основного варианта. С учетом прогнозируемого выхода на нулевой прирост (убыль) населения на расчетный срок действия Схемы территориального планирования Погарского района (2030 г.) численность его населения также составит 29,0-32,0 тыс. чел.

1.3. Прогноз развития промышленности

Промышленный комплекс на территории сельских поселений МО «Поагсркий район» не развит. Большая часть трудового населения занято в работе с/х предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.

Органы местного самоуправления Погарского района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по развитию производственного потенциала поселений.

- Размещение на территории Погарского агропромышленного круга, производств по переработке агропродукции, изготовлению строительных материалов.

- Развитие во всех поселениях района переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и пищевкусовой промышленности.

- Развитие производства стройматериалов на основе использования местных ресурсов.

- Строительство завода по переработке извести в Борщовском сельском поселении.

- Производство органических удобрений.

- Развитие придорожного сервиса (с. Вадьковка, с. Городище, с. Сопычи).

- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, автомобилей и др.

- Развитие малого предпринимательства, в т.ч. в сфере легкой промышленности, обслуживания туристов, развития придорожной инфраструктуры.

- Развитие народных промыслов и ремесел, производство сувенирной продукции.

Предложения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами поселений.

1.4. Прогноз развития застройки МО «Погарский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2010-2015 годы», приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» жилищная обеспеченность в среднем по стране должна возрасти до 22 м2/чел.

Мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.)

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2017 г. на уровне 28-30 м2 на одного жителя. Средний ежегодный ввод 6-10 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2017 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить до 670-706 тыс. м2

Мероприятия на период 2009-2030 гг.

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 36-40 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району должна составить 830-920 тыс. м2. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 1 м2 на одного жителя.

Борщовское сельское поселение

По состоянию на 01.01.2011 г. в состав поселения входило 4 населенных пункта с постоянным населением: Борщово, Лобки, Мирские, Песчанки.

На начало проектирования жилая застройка Борщовского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного  типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 36 200 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 23,8 м2 на человека.

Проектом предусматривается выделение территорий под жилищное строительство 2-х видов, в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* (2000) и СП 30-102-99:

- для коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки средняя плотность населения селитебной застройки принимается в среднем на уровне 30 чел/га при составе семьи в среднем 2,5-3 чел. и участке при доме 600-800 м2.

Вадьковское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Вадьковского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 112 единиц, многоквартирными и двухквартирными домами в количестве 45 единиц. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 157 жилых зданий. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных гарницах сельского поселения составляла 22 064 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 19,77 м2 на человека.

По мере необходимости будет происходить ликвидация всетхого жилого фонда с учетом потребности в освобождении участков под новое жилищное строительство. Новое жилищное строительство будет осуществляться на пустующих территориях и на территориях существующих селитебных зон на высвобождаемых участках.

Витемлянское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройки Витемлянского сельского поселения была представлена  индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности  в административных границах сельского поселения составляла 61 128 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 39,06 м2 на человека.

По своим техническим данным имеющийся жилищный фонд поселения в целом находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, часть населения Витемлянского сельского поселения, проживает в ветхом жилом фонде. Жилой фонд данной категории представлен индивидуальными жилыми домами. Темпы старения жилищного фонда превышают его реконструкции и ликвидации, поэтому доля ветхого жилья увеличивается.

Ликвидация ветхого жилого фонда будет проходить по мере необходимости с учетом потребности в освобождении участков под новое жилищное строительство. Новое жилищное строительство будет осуществляться на территориях существующих селитебных зон на высвобождаемых участках.

Гетуновское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Гетуновского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и многоквартирными домами в поселке Чайкино и хуторе Гетуновка. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 38 200 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 19,3 м2 на человека.

Из всех видов удобств, на сегодняшний день, жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением, частично централизованным водоснабжением и канализацией, частично централизованным отоплением.

Гриневское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Гриневского сельского поселения была представлена одноэтажными индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 621 единица, одноэтажными многоквартирными и двухквартирыми домами в количестве 21 единицы. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 642 жилых здания. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 43 306 м2, из них 160 м2 находилось в муниципальной собственности и 43 146 м2 в частной собственности.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 31,47 м2 на человека. При этом средняя обеспеченность жилищным фондом в индивидуально-определенных зданиях составляла 31,1 м2, в многоквартирной застройке данный показатель составлял 37,05 м2.

Высокие показатели жилищной обеспеченности Гриневского поселения и Погарского района в целом в последние годы объясняется не интенсивным строительством и вводом нового жилья, а сокращением численности населения. В поселении существуют населенные пункты с большим числом домов без жителей.

Городищенское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Городищенского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 57 000 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 27,85 м2 на человека.

Проектом предусматривается выделение территорий под жилищное строительство 2-х видов, в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* (2000) и СП 30-102-99:

- для коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки средняя плотность населения селитебной застройки принимается в среднем на уровне 30 чел./га, при составе семьи в среднем 2,5-3 чел. и участке при доме 600-800 м² (СНиП 2.07.01-89* и СП 30-102-99).

Площадь придомового земельного участка для блокированной застройки предусматривается   несколько меньшей, чем для коттеджной.

- для малоэтажной секционной 2-3 этажной застройки в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* плотность селитебной застройки принимается на уровне 140 чел./га.

Долботовское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Долботовского сельского поселения была представлена одноэтажными индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 554 единица, одноэтажными многоквартирными и двухквартирным домами в количестве 26 единиц. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 580 жилых зданий.  Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 53 120 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 39,06 м2 на человека.

Высокий уровень жилищной обеспеченности в Долботовском поселении и Погарском  районе в целом в последние годы объясняется не интенсивным строительством и вводом нового жилья, а сокращением численности населения. В поселении существуют населенные пункты с большим числом домов без жителей. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемое жилье существенно искажает текущую статистику жилищного фонда, происходит завышение показателя средней жилищной обеспеченности. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие показатели средней жилищной обеспеченности связаны с отсутствием своевременного переучёта жилищного фонда.

Кистерское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Кистерского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 779 единиц, многоквартирными и двухквартирным домами в количестве 41 единица. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 820 жилых зданий. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 58 067 м2, из них 1 683 м2 находилось в муниципальной собственности и 56 384 м2 в частной собственности граждан.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 30,76 м2 на человека. При этом средняя обеспеченность жилищным фондом в индивидуально-определенных зданиях составляла 34,43 м2, и была в два с лишним раза больше чем в многоквартирной застройке, где данный показатель составлял 16,77 м2.

Анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки Кистерского сельского поселения составляет 88,64% (51 473 м2) от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной (включая двухквартирные дома) застройки — 11,36% (6 594 м2).

Посудичское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Посудичского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 30 100 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 22,13 м2 на человека.

На сегодняшний день существует потребность в новом жилищном строительстве, которая обусловлена повышением нормы жилищной обеспеченности, необходимостью своевременного обеспечения жильем очередников, и потребностью до конца расчетного срока компенсации новым жилищным фондом, убыли вызванной физическим износом и ликвидацией ветхого жилого фонда. Также, современные условия должны учитывать индивидуальные требования граждан к степени комфортности жилья и их финансовые возможности.

Прирубкинское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Прирубкинского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 24 200 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 23,63 м2 на человека.

Проектом предусматривается выделение территорий под жилищное строительство 2-х видов, в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* (2000) и СП 30-102-99:

для коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки средняя плотность населения селитебной застройки принимается в среднем на уровне 30 чел./га, при составе семьи в среднем 2,5-3 чел. и участке при доме 600-800 м² (СНиП 2.07.01-89* и СП 30-102-99).

Площадь придомового земельного участка для блокированной застройки предусматривается   несколько меньшей, чем для коттеджной.

для малоэтажной секционной 2-3 этажной застройки в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* плотность селитебной застройки принимается на уровне 140 чел./га.

Стеченское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Стеченского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным количеством многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 51 900 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 21,23 м2 на человека

В поселении имеются населенные пункты с большим числом домов без жителей. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемое жилье существенно искажает текущую статистику жилищного фонда, происходит завышение показателя средней жилищной обеспеченности. Уровень жилищной обеспеченности Стеченского поселения и Погарского района в целом в последние годы определяется не вводом нового жилья, а сокращением численности населения.

Из всех видов удобств, на сегодняшний день,  жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением, частично централизованным водоснабжением и теплоснабжением. Канализация жилого фонда Стеченского сельского поселения на момент разработки отсутствовала.

Суворовское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Суворовского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 768 единиц, многоквартирными и двухквартирным домами в количестве 21 единицы. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 789 жилых зданий. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 45 229 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 23,2 м2 на человека. При этом средняя обеспеченность жилищным фондом в индивидуально-определенных зданиях составляла 22,97 м2, в многоквартирной застройке данный показатель составлял 29,93 м2.

Анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки Суворовского сельского поселения составляет 95,83% (43 343 м2) от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной (включая двухквартирные дома) застройки — 4,176% (1 886 м2).

Чаусовское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Чаусовского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа общим количеством 566 единиц, многоквартирными и двухквартирным домами в количестве 17 единиц. Совокупный жилой фонд сельского поселения насчитывал в общей сложности 583 жилых здания. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 36 010 м2, из них 2 715 м2 находилось в государственной собственности и 33 295 м2 в частной собственности граждан. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 33 м2 на человека.

Анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки Чаусовского сельского поселения составляет 93,5% от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной (включая двухквартирные дома) застройки — 6,5%

В структуре жилого фонда отмечается относительно высокий удельный вес деревянного жилья, доля которого составляет около 84%.

Из всех видов удобств, на сегодняшний день,  жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением, частично централизованным водоснабжением и канализацией, ваннами (душем).

Юдиновское сельское поселение

На начало проектирования жилая застройка Юдиновского сельского поселения была представлена индивидуальными домами усадебного типа и незначительным числом многоквартирных домов. Общая площадь жилого фонда всех форм собственности в административных границах сельского поселения составляла 55 500 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 28,7 м2 на человека.

Высокий уровень средней жилищной обеспеченности жителей Юдиновского поселения и Погарского района в целом в последние годы объясняется не интенсивным строительством и вводом нового жилья, а сокращением численности населения. В поселении существуют населенные пункты с большим числом домов без жителей. Оставаясь на учете, фактически неиспользуемое жилье существенно искажает текущую статистику жилищного фонда, происходит завышение показателя средней жилищной обеспеченности. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие показатели средней жилищной обеспеченности связаны с отсутствием своевременного переучета жилищного фонда.

Из всех видов удобств, на сегодняшний день,  жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением, частично централизованным водоснабжением и   централизованным отоплением.

Погарское городское поселение

На начало проектирования жилая застройка Погарского городского поселения представлена индивидуальными домами усадебного типа и многоквартирными домами количеством 70 единиц общей площадью 71 150 м2. в которых в общей сложности размещалось 4441 домохозяйства. Средний размер домохозяйства составлял около 60 м2.

Средняя обеспеченность жилым фондом составляла 26,7 м2 на человека. При этом средняя обеспеченность жилым фондом в индивидуально-определенных зданиях составляла 25,47 м2/чел., в многоквартирном жилом фонде данный показатель составлял 30,77 м2/чел.

Сравнительный анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки Погарского городского поселения составляет 73,3% (195 250 м2) от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной застройки – 26,7% (71 150 м2).

В структуре жилого фонда отмечается относительно высокий удельный вес деревянного жилья, доля которого составляет около 65%.

Уровень благоустройства Погарского городского поселения в целом характеризуется как средний. Из всех видов удобств, на сегодняшний день,  жилой фонд поселения оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением; централизованным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением и канализацией, теплоснабжением и ваннами (душем).

Следует отметить, что показатели благоустройства многоквартирного жилого фонда превышают показатели индивидуального (усадебного) фонда, в многоквартирном фонде доля жилья оборудованного основными видами удобств достигает 90-100%.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение по годам до 2016 года и с перспективной на 2017-2021 годы выполнен на основании данных. Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2013, 2014 и 2015 года.

Прогноз объемов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

| Категории потребителей | 2013 тыс. м3 | 2014 тыс. м3 | 2015 тыс. м3 | План 2017-2021 (всего за 5 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| всего | 1511,8 | 1273,93 | 1154,7 | 1086,7 |

План реализации 2016 года рассчитан исходя из фактической реализации услуг за 1 полугодие 2016 года. Снижение объемов реализации услуг по сравнению с фактом 2015 года объясняется переходом на учет объемов потребления ресурсов по приборам учета.

На период с 201 по 2021 годы прогнозируются стабильные объемы реализации ресурсов.

Объемы отпуска тепловой энергии до 2021 года планируются в соответствии с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и продолжительность отопительного сезона, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки. Увеличение присоединенной нагрузки произойдет в основном по причине строительства новых объектов.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития в МО «Погарский район» на 2017-2021 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сферы города за последние  года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

Прогноз спроса на электроснабжения (рост потребления) планируется исходя из сценариев роста промышленного комплекса города.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Холодное водоснабжение и водоотведение:

Водоснабжение населения и организаций МО сельских поселений Погарского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).

Система централизованного водоснабжения на территории МО сельских поселений Погарского района представлена локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорными башнями м водопроводными сетями.

В муниципальном образовании действует 79 артезианских скважин, обеспечивающие водоснабжения населения.

Артезианские скважины, расположенные на территории поселений

| № | Наименование населенного пункта | Кол-во башен и скважин | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Погарское городское поселение |
| 1 | Пгт Погар | 10 | 76,59 |
| Борщовское сельское поселение |
| 1 | с. Борщово | 2 | 9,1 |
| 2 | п. Мирские | 1 | 2,67 |
| 3 | п. Песчанки | 1 | 2,5 |
| Вадьковское сельское поселение |
| 1 | п. Вадьковка | 3 | 6,0 |
| Витемлянское сельское поселение |
| 1 | с. Витемля | 2 | 4,0 |
| 2 | с. Евдоколье | 3 | 5,0 |
| 3 | д. Василевка | 1 | 6,0 |
| 4 | п. Западеньки | 1 | 1,5 |
| 5 | п. Запесочье | 2 | 4,2 |
| 6 | п. Нечуи | 1 | 1,0 |
| 7 | п. Просвет | 1 | 1,5 |
| 8 | х. Торкин | 1 | 1,9 |
| 9 | д. Исаевка | 2 | 2,6 |
| 10 | п. Красный Угол | 1 | 2,0 |
| Гетуновское сельское поселение |
| 1 | п. Гетуновка | 1 | 7,0 |
| 2 | п. Калиновка | 1 | 4,0 |
| 3 | п. Чайкино | 1 | 3,5 |
| 4 | х. Синицкий | 1 | 1,67 |
| 5 | п. Чаково | 1 | 4,0 |
| Городищенское сельское поселение |
| 1 | с. Городище | 2 | 11,0 |
| 2 | д. Лукин | 3 | 5,8 |
| 3 | п. Белый Поруб | 1 | 2,2 |
| 4 | д. Перегон | 1 | 1,8 |
| 5 | д. Гриневочка | - | 3,0 |
| Гриневское сельское поселение |
| 1 | с. Бобрик | 1 | 1,3 |
| 2 | с. Синин | 1 | 4,0 |
| 3 | п. Н.Синин (Незеваевка) | 1 | 4,0 |
| 4 | п. Незеваевка | 1 | 1,5 |
| 5 | с. Гринево | 3 | 9,85 |
| Долботовское сельское поселение |
| 1 | д. Долботово | 2 | 8,8 |
| 2 | д. Абаринки | 1 | 3,4 |
| 3 | д. Храповка | 1 | 0,7 |
| 4 | с. Савостьяны | 1 | 5,0 |
| 5 | п. Красный Октябрь | 1 | 2,6 |
| 6 | д. Михновка | 1 | 4,2 |
| 7 | д. Юрково | 1 | 1,5 |
| Кистерское сельское поселение |
| 1 | с. Кистер | 3 | 16,5 |
| 2 | с. Андрейковичи | 2 | 6,1 |
| 3 | с. Гудовка | 1 | 1,6 |
| Посудичское сельское поселение |
| 1 | с. Посудичи | 2 | 7,0 |
| 2 | д. Мадеевка | 2 | 3,5 |
| 3 | п. Ореховка | 1 | 3,0 |
| 4 | п. Садовый | 1 | 3,5 |
| Прирубкинское сельское поселение |
| 1 | д. Жигалки | 1 | 2,25 |
| 2 | п. Буденный |  | 1,50 |
| 3 | д. Прирубки | 1 | 1,97 |
| 4 | с. Балыкино | 1 | 4,4 |
| Стеченское сельское поселение |
| 1 | с. Чеховка | 2 | 4,2 |
| 2 | х. Глинки | 1 | 1,8 |
| 3 | д. Карбовка | 1 | 1,99 |
| 4 | с. Стечна | 1 | 2,0 |
| 5 | д. Бугаевка | 1 | 1,3 |
| 6 | с. Романовк | 1 | 1,4 |
| Суворовское сельское поселение |
| 1 | с. Суворово | 3 | 3,2 |
| 2 | с. Курово | 2 | 4,3 |
| 3 | п. Белевица | 1 | 1,05 |
| Чаусовское сельское поселение |
| 1 | с. Чаусы | 3 | 4,7 |
| 2 | д. Горицы |  | 3,2 |
| 3 | п. Марковск | 1 | 1,3 |
| 4 | с. Сопычи | 1 | 5,3 |
| 5 | с. Случевск | 1 | 4,9 |
| Юдиновское сельское поселение |
| 1 | п. Пролетарский | 1 | 1,5 |
| 2 | с. Юдиново | 2 | 11,0 |
| 3 | п. Красная Роща | 1 | 2,4 |
| 4 | с. Заречное | 1 | 5,4 |
| 5 | с. Березовка | 2 | 6,3 |
| 6 | д. Казиловка | 1 | 3,2 |

Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет до 78 %.

Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые).

Производительность сооружений системы водоснабжения и подъема воды в зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Подъем, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Погар № 1 | 18000 |
| 2 | пгт Погар № 2 | 19281 |
| 3 | Чайкино № 12, Граборовка | 1513 |
| 4 | Вадьковка № 13 | 2248 |
| 5 | Гетуновка | 1348 |
| 6 | х. Синицкий | 233 |
| 7 | Чаково | 104 |
| 8 | Балыкино | 182 |
| 9 | Прирубки (Сочилово) | 189 |
| 10 | Гринево | 1146 |
| 11 | Березовка | 596 |
| 12 | Казиловка | 38 |
| 13 | Михновка | 230 |
| 14 | Юрково | 7 |
| 15 | Сопычи, Случевск | 491 |
| 16 | Случевск | 441 |
| 17 | Борщово | 1288 |
| 18 | Песчанки (Чаково) | 55 |
| 19 | Кистер | 1685 |
| 20 | Гудовка | 67 |
| 21 | Андрейковичи | 464 |
| Итого по Погарскому району | 49606 |
| Витемлянское поселение |  |
|  | Витемля | 1816 |
|  | Евдоколье | 174 |
|  | Василевка | 710 |
|  | Запесочье | 627 |
|  | Нечуи | 7 |
|  | Просвет | 7 |
|  | Торкин | 19 |
|  | Исаевка | 42 |
|  | Красный Угол | 167 |
|  | Базская | 3300 |
| Гриневское поселение |  |
|  | Бобрик | 872 |
|  | Синин | 71 |
|  | Новый Синин | 780 |
|  | Незеваевка | 45 |
| Юдиновское поселение |  |
|  | Первомайский | 353 |
|  | Пролетарский | 38 |
|  | Юдиново | 2836 |
|  | Красная Роща | 242 |
|  | Заречное | 800 |
| Суворовское поселение |  |
|  | Суворово | 2969 |
|  | Курово | 2992 |
|  | Белевица | 791 |
| Долботовское поселение |  |
|  | Долботово | 3894 |
|  | Абаринки | 146 |
|  | Храповка | 144 |
|  | Савостьяны | 887 |
|  | Красный Октябрь | 13 |
| Городищенское поселение |  |
|  | Чубарово | 65 |
|  | Городище | 1942 |
|  | Лукин | 1551 |
|  | Белый Поруб | 62 |
|  | Перегон | 335 |
|  | Гриневочка | 378 |
| Посудичское поселение |  |
|  | Посудичи | 2059 |
|  | Яковлевичи | 67 |
|  | Мадеевка | 636 |
|  | Садовый | 155 |
| Стеченское поселение |  |
|  | Чеховка | 1744 |
|  | Глинки | 180 |
|  | Карбовка | 156 |
| Чаусовское поселение |  |
|  | Чаусы | 2617 |
|  | Горицы | 160 |
|  | Марковск | 3 |
| Борщовское поселение |  |
|  | Борщово | 167 |
|  | Мирские | 60 |
| Прирубкинское поселение |  |
|  | Жигалки | 653 |
|  | Буденный | 61 |
| Итого по селу | 37793 |
| Всего | 87399 |
| Отпущено воды, м3 | 79883 |
| Поднято насосными станциями, м3 | 87399 |
| Потери, м3 | 7516 |
| Потери, % | 8,6 |

Характеристики очистных сооружений

В Погарском МО имеются следующие очистные сооружения:

- действующие ОС (муниципальные) мощностью 4,2 тыс. м3 сутки, загружены 35 %;

- расположены на территории Вадьковского МО;

- не действующие ОС (ведомственные завод картофельный гранулят), мощностью 7,6 тыс. м3 сутки расположенные на территории Вадьковского МО;

- действующие ОС в п. Витемля производит 35 м3/сутки;

- канализационные насосные станции — 9 шт. в пгт Погар - Погарское МО -5 шт.; п. Вадьковка — Вадьковское МО — 2 шт; п. Чайкино — Гетуновское МО — 1шт; п. Витемля — Витемлянское МО — 1шт.

Канализационные сети протяженностью — 34,6 км, в том числе:

Погарское МО пгт Погар — 18,6 км;

Вадьковское МО п. Вадьковка — 6,7 км;

Витемлянское МО п. Витемля — 5,8 км;

Гетуновское МО п. Чайкино — 3,5 км.

В 11 сельских МО Погарского района централизованное водоотведение отсутствует. Централизованные системы водоотведения имеются в Погарском городском поселении, Вадьковском сельском поселении, Витемлянском сельском поселении и Гетуновском сельском поселении. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы и септики. Бытовые отходы вывозятся централизованно ООО «Чистый город» на лицензированную свалку бытовых отходов.

3.2. Теплоснабжение

Система теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципальных образований городского и сельских поселений Погарского муниципального района осуществляется от 19 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго», 23 котельных управления образования администрации Погарского района.

Объекты теплоснабжения по сельским поселениям

| № п/п | Расположение источника | Источники теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МО Погарское городское поселение |
| 1 | Пгт Погар | ПСШ № 1, ПСШ №2, Детские садики, дом культуры, дом спорта, стадион отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Борщовское сельское поселение |
| 1 | с. Борщово | Школа, дом культуры, детский сад отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Витемлянское сельское поселение |
| 1 | с. Витемля | Школа, детский сад, здание администрации, пожарный пост отапливаются от котельной управления образования администрации Погарского района, ФАП и клуб индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Евдоколье | Клуб индивидуальный газовый котел |
| 3 | с. Запесочье | ФАП индивидуальный газовый котел |
| МО Вадьковское сельское поселение |
| 1 | с. Вадьковка | Школа, дом культуры, клуб, администрация отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Гетуновское сельское поселение |
| 1 | с. Гетуновка | Школа, здание администрации, клуб индивидуальные газовые котлы |
| 2 | п. Чайкино | Школа, детский сад, магазин отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Городищенское сельское поселение |
| 1 | с. Городище | Школа, детский сад отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», дом культуры и здание администрации индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Дареевск | Школа и клуб котельная УОА Погарского района |
| 3 | с. Лукин | Детский сад и клуб индивидуальные газовые котлы |
| МО Гриневское сельское поселение |
| 1 | с. Гринево | Школа, детский сад от котельной УОА, СДК электрообогрев |
| 2 | с. Бобрик | Школа, клуб от котельной УОА, клуб индивидуальное отопление газовое |
| МО Долботовское сельское поселение |
| 1 | с. Долботово | Школа, дом милосердия, администрация, ФАП отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Савостьяны | ФАП индивидуальный газовый котел |
| МО Кистерское сельское поселение |
| 1 | с. Кистер | Школа, детский сад, администрация, СДК, ФАП, МКД отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| 2 | с. Андрейковичи | Школа котельняа УОА, 2 ФАПа индивидуальный газовый котел |
| МО Посудичское сельское поселение |
| 1 | с. Посудичи | Школа, СДК отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин, администрация ФАП индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Мадеевка | Школа, СДК, ФАП отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго» |
| МО Прирубкинское сельское поселение |
| 1 | с. Прирубки | ФАП, администрация, клуб индивидуальные газовые котлы |
| МО Стеченское сельское поселение |
| 1 | с. Стечна | Детский сад, школа администрация котельная УОА, магазин, СДК индивидуальные газовые котлы |
| 2 | д. Романовка | Школа, ФАП, дом кулььтуры котельная УОА, магазин инживидуальный газовый котел |
| МО Суворовское сельское поселение |
| 1 | с. Суворово | Школа котельная УОА, Администрация, ФАП индивидуальные газовые котлы |
| 2 | с. Курово | Школа котельная, детский сад котельная УОА |
| МО Чаусовское сельское поселение |
| 1 | с. Чаусы | Школа котельная УОА, СДК, ФАП индивидуальный газовый котел |
| 2 | с. Сапычи | Школа, СДК отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», ФАП, магазин индивидуальные газовые котлы |
| МО Юдиновское сельское поселение |
| 1 | с. Юдиново | Школа котельная УОА, СДК, больница, музей отапливаются от котельной ГУП «Брянскоммунэнерго», магазин индивидуальный газовый котел |

Основной проблемой ряда источников теплоснабжения населенных пунктов городского и сельских поселений является изношенность тепловых сетей. Основной работой по данному вопросу является перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы на автономные котлы наружного размещения с автоматизированной системой управления типа БМК.

Анализ действующих тарифов на теплоснабжение

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

| Тариф, руб./Гкал с НДС | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2081,44 | 2162,62 |  |

3.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «Брянскэнерго». По территории муниципальных образований проходят линии электропередач: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ.

Развитие электроснабжения потребителей муниципальных образований Погарского района на перспективу предполагается осуществлять за счет реконструкции существующих сетей и подстанций.

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области», основным разработчиком который является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями , так и населением.

На муниципальном уровне принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Погарский муниципальный район» Брянской области и целевые установки на период 2020 года». Целью программы является снижение показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 40 % к 2020 году, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, а так же повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений , при реконструкции существующих и строительстве новых сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ целесообразно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Включение наружного освещения регламентируется графиком, рассчитанным в соответствии с географическими координатами и утвержденным Администрацией МО «Погарский район». С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники ЖКУ с лампадами ДНаТ;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 100 % от общего объема.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей 110-35кв;

- создание резервных мощностей на подстанциях за счет установки вторых трансформаторов и увеличения их мощности.

Анализ действующих тарифов на электрическую энергию

| Тариф, руб./кВт с НДС | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,24 | 3,27 | 3,43 |

3.4 Газоснабжение

МО «Погарский район» участвует в подпрограммах «Газификация Брянской области» и «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ», которые входят долгосрочную целевую программу «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области», благодаря этому происходит расширение газопроводной сети и постоянное подключение новых домовладений.

Газоснабжение МО «Погарский район» осуществляется природным газом.

Намечаемые Программой и Генеральным планом мероприятия:

- строительство уличных газопровод;

- реконструкция котельных с переводом их на газовое топливо (анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения по видам топлива, подтверждает абсолютное превосходство газового топлива над твердым);

- сокращение применения сниженного газа по мере перехода на использование природного газа.

Реализации Программы позволит существенно повысить качество жизни населения, улучшить экологию, решить не только социальные, но и экономические задачи.

С развитием газификации населенных пунктов возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Развитие газификации населенных пунктов позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения , увеличить надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Для развития центральной системы газораспределения муниципальных образований Погарского района планируется строительство газопроводов высокого давления протяженностью 2,2 км.

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизационной и культурной жизни общества. Газ используется на отопление в топочных котельных.

В МО «Погарский район» эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в пгт Погар обслуживает газовые сети пгт Погар и Погарского района .

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Анализ действующих тарифов на газ

| Тариф, руб./тыс. М3 с НДС | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,27 | 6,73 | 7,19 |

3.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарная очистка в муниципальных образованиях проводятся по утвержденному графику вывоза ТБО.

В качестве объекта размещения отходов используется полигон для захоронения твердых бытовых отходов.

В МО «Погарский район» по сбору и вывозу ТБО производится           ООО «Чистый город».

Для выполнения данных работ организации имеют автотранспорт:

ООО «Чистый город» 3 ед.

Сбор и вывоз мусора в большинстве случаев осуществляется в мешках, контейнерах и бункерах.

| Муниципальное образование | Сроки вывоза мусора |
| --- | --- |
| МО Погарское городское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Борщевское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Вадьковское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Витемлянское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Гетуновское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Городищенское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Гриневское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Долботовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Кистерское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Посудичское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Прирубкинское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Стеченское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Суворовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Чаусовское сельское поселение | 2 раза в месяц |
| МО Бдиновское сельское поселение | 2 раза в месяц |

Вывоз ТБО производится на полигон для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  по адресу: Трубчевский район и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории МО «Погарский район». Полигон работает с 2005 года, рассчитан на 25 лет. Объем заполнения полигона на 01.01.2016 г. составляет 82,4 %.

Объем отходов, который Предприятие может принять для захоронения, определяется на основании лимитов, утвержденных Предприятию Управлением Росприроднадзора по Брянской области.

Формирование данных на полигоне производится на основании записей в журналах учета о количестве принятых машин и о количестве имеющихся контрольных талонов приема отходов.

В МО «Погарский район» производится строительство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией площадью 7,8 га, стоимость 1-й очереди строительства 26776,49 тыс. руб..

Полигон расположен в границах Посудичского сельского поселения на расстоянии 1,25 км северо-западнее н.п. Посудичи и 250 м на юго-запад от автомобильной дороги Погар-Новые Ивайтенки, Погарского района Брянской области. Строительство ведется с 2012 года, освоено 6,6 млн. руб.

В настоящее время строительство не ведется  из-за отсутствия финансовых средств. Решается вопрос о передаче незавершенного строительством объекта инвестору ООО «Чистый город».

Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки, необходимо последовательное проведение  мероприятий: проведения своевременной рекультивации использованных участков и расширения существующих площадей, комплекса сортировки поступающих ТБО.

Утилизация медицинских отходов производится на основании договоров, сбор осуществляется на основании заявок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь:

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- разработка системы контроля и создание условий исключающих возможность появления несанкционированных свалок, внедрение своевременной планово-регулярной очистки территории;

- улучшение системы санитарной очистки территории поселений (оборудование контейнерных площадок, обновление парка и приобретение мусоровозов и т. д.);

- разработка схемы санитарной очистки территории МО «Погарский район».

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энрегоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО «Погарский район» разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МО «Погарский район» Брянской области и целевые установки на период до 2020 года».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической  и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

| Установка приборов учета холодного водоснабжения (по абонентам) | Установка приборов учета тепловой энергии | Установка приборов учета электроэнергии | Установка приборов учета по газу |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных | Потребность в установке | Фактически установлено на 01.01.2017 | Необходимо установить | % установленных |
| 52 | 44 | 8 | 85 | 22 | 7 | 15 | 32 | 104 | 104 | - | 100 | 47 | 47 | - | 100 |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения.

Надежность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров, представленных в таблице.

Таблица № 1

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости города | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица № 2 (окончание)

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению МО «Погарский район» приведена в таблице № 6.1.

Реализация представленных проектов и мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица №6.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | Тыс. Руб. | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | - |
| Борщовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Вадьковское сельское поселение |
| 1 | Замена турбокомпрессора воздушного ТВ-42-1,4 на очистных сооружениях п.Вадьковка | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |
| Витемлянское сельское поселение |
| 2 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Евдоколье | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Гетуновское сельское поселение |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни п.Чайкино | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 4 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. х.Синицкий | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Гриневское сельское поселение |
| 5 | Произвести замену глубинных насосов с 3-фазных на 1-фазн. с.Синин | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 6 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. с. Гринево | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Городищенское сельское поселение |
| 7 | Капитальный ремонт водонапорной башни д.Лукин | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 8 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазных на 1-фазн. д.Лукин | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | - |
| Долботовское сельское поселение |
| 9 | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Заречная, с.Савостьяны | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| 10 | Капитальный ремонт водонапорной башни с..Савостьяны | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 11 | Произвести замену глуб. насосов с 3-фаз. на 1-фаз. п.Красный Октябрь | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Кистерское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Посудичское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей пер.Тихий, с.Посудичи | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Прирубкинское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Погарская, д.Жигалки, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Стеченское сельское поселение |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей от водон.башни,с.Чеховка, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| Суворовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Чаусовское сельское поселение |
|  | Строительство водопровода | Тыс. Руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| Юдиновское сельское поселение |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни с..Юдиново | Тыс. Руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
|  | Произвести замену глуб. насосов с 3-фазн. на 1-фазн. п.Красная Роща | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Погарское городское поселение |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Пролетарская, п.Погар, | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Октябрьская, п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей по ул.Первомайская,п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Замена ветхих наружных водопроводных сетей по ул.Ленина, п.Погар | Тыс. Руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
|  | Произвести замену глубинных насосов в п.Погар | Тыс. Руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
|  | подключение многоквартирного жилого дома №36 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирных жилых домов №1 и № 3 по ул.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирных жилых домов №11а и № 11б по ул.Строительная,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | подключение многоквартирного жилого дома №4 по пл.Советская,п.Погар к центральной канализационной сети | Тыс. Руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения МО «Погарский район» на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;

- уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 7.1.

Таблица № 7.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Теплоснабжение | Тыс. Руб. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |
| 1 | Перевод котельных учреждений и организаций социально-культурной сферы с энергоносителей — твердое топливо на природный газ | Тыс. Руб | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| 2 | Ремонт тепловых сетей и т/изоляции котельных | Тыс. Руб | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- поддержать системы электроснабжения МО «Погарский район» на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к сетям электроснабжения новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить электроснабжением развивающиеся и застраиваемые территории;

- уменьшить существующие нормативные потери в электрических сетях.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированных перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлена в таблице № 8.1.

Таблица № 8.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Объекты электроснабжения | Тыс. Руб. | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |  |
| 1 | Бюджетное финансирование в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство электросетей в жилой застройки | Тыс. Руб | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
| 3 | Реконструкция сетей уличного освещения поселений | Тыс. Руб | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой по годам представлены в таблице № 9.1.

Таблица № 9.1

| № | Наименование мероприятия | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Объекты газоснабжения | Тыс. Руб. | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | - |
| 1 | Газификация объектов нового строительства в индивидуальной жилой застройки | Тыс. Руб | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| 2 | Бюджетное финансирование | Тыс. Руб | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТБО

МО «ПОГАРСКИЙ РАЙОН»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемов инвестиций с разбивкой а таблице № 10.1.

Таблица № 10.1

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| ТБО | Тыс. Руб. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 1 | Установка контейнеров для сбора мусора | Тыс. Руб | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | Ограждение мест и ремонт установки контейнеров для сбора мусора | Тыс. Руб | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |